1   PIR-200FJ双电源单风机开关智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。
       PIR-200FJ双电源单风机开关智能综合保护装置用于矿用双电源单风机专用开关的智能综合保护装置，涵盖380V、660V、1140V电压等级、3～200A额定工作电流，全数字化整定与校准。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜相平衡｜漏电闭锁等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；带日历时钟；具备故障记忆及查询；具备通过菜单试验功能。实现多种运行模式。功能齐全，针对性强，长期运行稳定可靠。通过EMC测试和防爆中心测试。

注：可与PIR-300FJ配套使用组成3回路

测量技术参数
1、额定电流：3～200A；
2、额定电压：18VAC
3、额定频率：50Hz
4、测量内容：U、I、R
5、测量精度：±5%
6、开关量输入方式：光电隔离

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置
主机1个
显示器1个
数据线1根
接插件1套

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

- 2  PIR-300FJ双电源对旋风机开关智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-300FJ（双对旋风机）保护装置（以下简称保护装置），是可适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下智能化多功能综合保护器，能与380V、660V、1140V电压等级，额定电流可至300A的各种型号的双对旋风机启动器开关配套使用，可实现供电系统及对旋风机中前后风机的各种保护功能。保护器采用了先进的微处理器和大容量新型芯片，配以高精度的数据处理及先进的保护算法，保护精度高，反应速度快。能完成漏电闭锁、欠压、过压、三相不平衡、过载、短路、断相、风电报警和完善的逻辑控制功能。 采用先进的处理器， 保护器反应速度快。提示信息丰富，设置简便。 实现“四遥”（遥控—开关分合闸，遥调—调节开关运行参数，遥测—远方测量信号，遥信—查询分合闸状态）功能。   是公司最新一带产品，技术领先，使用可靠，功能强大。

PIR-300FJ双电源单风机开关智能综合保护装置用于矿用双电源单风机专用开关的智能综合保护装置，涵盖380V、660V、1140V电压等级、3～200A额定工作电流，全数字化整定与校准。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜相平衡｜漏电闭锁等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；带日历时钟；具备故障记忆及查询；具备通过菜单试验功能。实现多种运行模式。功能齐全，针对性强，长期运行稳定可靠。通过EMC测试和防爆中心测试。

注：可与PIR-300FJ配套使用组成3回路

测量技术参数
1、额定电流：3～200A；
2、额定电压：18VAC
3、额定频率：50Hz
4、测量内容：U、I、R
5、测量精度：±5%
6、开关量输入方式：光电隔离

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置
主机1个
显示器1个
数据线1根
接插件1套

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

3   PIR-250磁力起动器智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-250 磁力起动器智能综合保护装置用于矿用磁力起动器，涵盖380V、660V、1140V电压等级、5～250A额定工作电流，全数字化整定与校准。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜三相不平衡｜漏电闭锁等保护功能；具备故障记忆及查询；具备通过菜单试验功能。主要用来替代JDB-80/120/225及类似模拟式保护。功能齐全，针对性强，长期运行稳定可靠。通过EMC测试和防爆中心认证。

测量技术参数
1、额定电流：5～250A
2、额定电压：36VAC
3、额定频率：50Hz
4、测量内容：U、I、R
5、测量精度：±3%
6、开关量输入方式：光电隔离

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置
PIR-250(一体)                         PIR-250D(分体) 
主机1个                                  主机1个
                                                显示器1个
                                                数据线1根

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

4    PIR-250G磁力起动器智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-250G 磁力起动器智能综合保护装置用于矿用磁力起动器，涵盖380V、660V、1140V电压等级、5～250A额定工作电流，全数字化整定与校准。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜相平衡｜漏电闭锁等保护功能；具备故障记忆及查询；具备通过菜单试验功能。主要用来替代JDB-80C。功能齐全，针对性强，长期运行稳定可靠。通过EMC测试和防爆中心认证。

测量技术参数
1、额定电流：5～250A
2、额定电压：36VAC
3、额定频率：50Hz
4、测量内容：U、I、R
5、测量精度：±3%
6、开关量输入方式：光电隔离

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置
主机1个
电流互感器1个
数据线1根

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

- 5    PIR-400磁力起动器智能综合保护装置-如假包换

质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-400I磁力起动器智能综合保护装置,是国内首先设计成功的能使用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下智能化多功能综合保护器,能与380v、660v、1140v电压等级、最大电流至400A的各种型号磁力启动器配套使用,以实现上述供电系统的各种功能。保护器采用了先进的微处理器与红外遥控技术，高精度的数据处理及先进的保护算法，具有保护精度高、反应速度快等优点。本保护器能实现总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡（包括断相）、欠压等多种保护功能。 分体式设计，安装灵活。通用性好可适用于5—500A的电流等级 可选择数据通信接口与控制系统联接。根据用户需要可以配备RS-485/232接口。 保护器用模块化结构，优化的软硬件抗干扰处理，具有友好的人机界面,使安装、使用、维护更简单，使用寿命大为增加。已在市场稳定运行五年以通过菜单选择调整，适用范围广，保护精度高。     具有“记忆”功能。每次调整的各项保护功能参数均记忆保存，下次上电或系统复位时自动提取上一次设定的参数。 而且，保护器还能记忆故障信息，包括上一次的故障类型，故障时间，故障发生时三相电流值，系统电压值均保存，可以通过菜单调出来显示。方便维护。 具有软硬件自检功能，如有问题，系统给出相应的出错信息。   通过门上按钮可以方便的执行远控/近控功能。.性能稳定 ，操作简单，。   采用10×5汉字字符液晶显示器，配合菜单式人机交互界面，操作直观简便。运行时实时显示当前三相电流和系统电压，显示信息丰富。各项保护功能参数均可。

PIR-400I磁力启动器智能综合保护装置(以下简称保护器),是国内首先设计成功的能使用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下智能化多功能综合保护器,能与380v、660v、1140v电压等级、最大电流至400A的各种型号磁力启动器配套使用,以实现上述供电系统的各种功能.

保护器采用了先进的微处理器与红外遥控技术,高精度的数据处理及先进的保护算法，保护精度高，反应速度快。能完成漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡（包括断相）、欠压等多种保护功能。

测量技术参数
1、 额定电流：40～500A
2、 额定电压：15VAC
3、 额定频率：50Hz
4、 测量内容：U、I、R
5、 测量精度：±5%
6、 开关量输入方式：光电隔离
7、 电度计量：精度6‰

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置
主机1个
显示器1个
数据线2根
互感器3个
接插件1套

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

- 6 PIR-400II磁力起动器智能综合保护装置-如假包换

质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-400II 磁力起动器智能综合保护装置为第二代用于矿用磁力起动器的智能综合保护装置，涵盖380V、660V、1140V、3300V电压等级,5～630A额定工作电流，全数字化整定。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜三相不平衡｜断相｜风电｜瓦斯｜温度保护｜漏电闭锁等保护功能；具备故障记忆及查询功能；具备RS485四遥通讯功能；具备菜单试验功能。通过EMC测试和防爆测试中心认证。

测量技术参数
1、 额定电流：5～630A
2、 额定电压：10VAC
3、 额定频率：50Hz
4、 测量内容：U、I、R、温度、瓦斯
5、 测量精度：±5%
6、 开关量输入方式：光电隔离
7、 电度计量：精度6‰

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置
主机1个
电流互感器3个
电源1个
接插件1套

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

7 PIR-400Z自耦降压起动器智能综合保护装置-如假包换

质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-400Z自耦降压起动器保护装置用于矿用自耦降压磁力起动器,涵盖380V、660V、1140V电压等级、10～300A额定工作电流，全数字化整定与校准．具备欠压｜过压｜过载｜短路｜相平衡｜漏电闭锁｜风电闭锁等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；带日历时钟；具备故障记忆及查询；

具备通过菜单试验功能．实现多种运行模式．功能齐全，针对性强，长期运行稳定可靠．通过EMC测试和防爆中心测试。

测量技术参数
1、 额定工作电压：10V
2、 额定工作电流：10～300A
3、 额定工作频率：50Hz
4、 测量内容：I、U、R，测量精度±5%
5、 漏电检测回路：漏电闭锁回路——电压DC12V，电流＜1mA
6、 开关量输入方式：光电隔离

使用环境
1、 大气压力80kpa-106kpa
2、 周围空气温度最高不超过+40℃，最低不低于-5℃
3、 周围空气相对湿度不大于93±3%（环境温度为+25℃）
4、 无足以腐蚀金属和损坏绝缘的气体环境中
5、 无滴水及水侵的地方

标准配置
主机1个
电源1块

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

- 8 PIR400J 磁力起动器智能综合保护装置-如假包换

质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR400J 磁力起动器智能综合保护装置用于矿用智能磁力开关，涵盖380V、660V、1140V、3300V（无）电压等级,5～400A额定工作电流，全数字化整定。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜三相不平衡｜断相｜风电｜瓦斯等保护功能；具备故障记忆及查询；具备通过菜单试验功能。可取代JDB、ABD8等模拟式保护器，属于经济型产品。

注：适用方壳或园壳的矿用磁力开关

测量技术参数
1、 额定电流：5～400A
2、 额定电压：10VAC
3、 额定频率：50Hz
4、 测量内容：U、I、R
5、 测量精度：±5%
6、 开关量输入方式：光电隔离
7、 电度计量：精度6‰

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置
主机1个
电源1个
电流互感器3个
接插件1套

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

9  PIR-400S双速开关智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-400S 双速保护装置（以下简称保护装置），是可适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下智能化多功能综合保护装置，能与380V、660V、1140V、3300V 电压等级，额定电流最大至500A的各种型号的双速启动器（开关）配套使用（并且，只要两台保护器之间通过简单的8根通讯线连接便可以构成双速双回路系统），以实现供电系统的各种保护功能。保护器采用了先进的微处理器，高精度的数据处理及先进的保护算法，保护精度高，反应速度快。能完成漏电闭锁、欠压、过压、三相不平衡、过载、短路等多种保护功能；以及与其它设备联机、自动切换的双速与双速双回路等的逻辑控制功能。 保中文液晶显示。有日历显示。配合菜单式人机交互界面，操作直观简便。运行时实时显示当前三相电流和系统电压及系统时间，显示信息丰富。 扩展性强。实用性好。配备RS-485通讯接口。   可组成双速双回路，多种工作模式，可满足不同工况的需求。   各项保护功能参数均可以通过菜单选择调整，适用范围广，保护精度高。所有保护功均可剪裁。   具有“记忆”功能。每次调整的各项保护功能参数均记忆保存，并能记忆故障信息，故障类型丰富。   具有软硬件自检功能，如有问题，界面给出相应的出错信息。   通过门上按钮可以方便的进行定值调整、保护试验、信息查询等功能。

PIR-400S 双速开关智能综合保护装置为我公司第一代用于矿用双速磁力起动器的智能综合保护装置，涵盖380V、660V、1140V电压等级、5～500A额定工作电流，全数字化整定与校准。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜相平衡｜漏电闭锁等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；带日历时钟；具备故障记忆及查询；具备通过菜单试验功能。允许单台双速或两台双速双速组成双速双回路。功能齐全，针对性强，长期运行稳定可靠。通过EMC测试和防爆中心测试。

测量技术参数
1、额定电流：5～500A
2、额定电压：4VAC
3、额定频率：50Hz
4、测量内容：U、I、R
5、测量精度：±3%
6、开关量输入方式：光电隔离

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置
主机1个
电流互感器3个
电源1个

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

10  PIR-400SII双速开关智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-400SII 双速开关智能综合保护装置为我公司第二代用于矿用双速磁力起动器的智能综合保护装置，涵盖380V、660V、1140V电压等级、10～500A额定工作电流，全数字化整定与校准。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜相平衡｜漏电闭锁等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；带日历时钟；具备故障记忆及查询；具备通过菜单试验功能。允许单台双速或两台双速双速组成双速双回路。功能齐全，针对性强，长期运行稳定可靠。通过EMC测试和防爆中心测试。

测量技术参数
1、额定电流：10～500A
2、额定电压：4VAC或10VAC
3、额定频率：50Hz
4、测量内容：U、I、R、温度
5、测量精度：±3%
6、开关量输入方式：光电隔离

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置
主机1个
电流互感器3个
电源1块
接插件1套

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

11                PIR-4008Z组合开关智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-4008Z组合开关智能综合保护装置可用于矿用2～8回路磁力起动组合开关，涵盖3.3kV、1140V、660V、380V电压等级、10～500A额定工作电流，全数字化整定与校准。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜相平衡｜漏电闭锁等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；带日历时钟；具备故障记忆及查询；具备通过菜单试验功能。具备联控｜顺控｜双速双回路｜单台等多种控制方式。功能齐全，针对性强，长期运行稳定可靠。通过EMC测试及防爆中心测试。

测量技术参数
1、额定电流：10～500A  
2、额定电压：127VAC
3、额定频率：50Hz  
4、测量内容：U、I、R
5、测量精度：±3%
6、开关量输入：光电隔离

环境要求
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置

主机1个

显示器1个

电流互感器3个/每回路

数据线1根

驱动板1个/每2回路

电源1个

接插件1套

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

12 PIR-4016Z组合开关智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

4016Z系列组合开关智能综合保护器(以下简称保护器)，是国内领先设计成功采用先进的微处理器技术、能应用于含有爆炸性气体(甲烷)环境和煤尘的煤矿井下智能化多功能综合保护器，能与380V、660V、1140V电压等级的各种型号组合开关起动器及负荷中心配套使用，以实现上述供电系统的各种保护和逻辑控制功能，是一种非常适合在中国煤炭行业中广泛应用的新型保护器。

测量技术参数
1、 额定电流：10～500A  
2、 额定电压：20VAC
3、 额定频率：50Hz   
4、 测量内容：UA、UB、UC、I、R、cosφ、U0、I0、温度、瓦斯
5、 测量精度：±3%
6、 开关量输入：光电隔离

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置
键盘1块
主板1块
基板1~2块（及其上的1块先导板（可选、可带10回路）、1~9块驱动板）
互感器（驱动板块数*3）个

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

13                                    PIR-500馈电智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-500馈电智能综合保护装置用于矿用智能馈电开关，涵盖380V、660V、1140V电压等级，20～630A额定工作电流，全数字化整定。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜三相不平衡｜断相｜风电｜瓦斯｜模拟电度计量｜漏电闭锁｜漏电保护｜选择性漏电等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；具备故障记忆及查询功能；具备菜单试验功能。专用于BKD系列圆壳馈电开关智能化升级和改造。通过EMC测试和防爆测试中心认证。

注：适用圆壳手动合分闸的矿用馈电开关

测量技术参数
1、 额定电流：20～630A
2、 额定电压：110VAC/127VAC
3、 额定频率：50Hz
4、 测量内容：U、I、R、U0、I0、瓦斯
5、 测量精度：±3%
6、 开关量输入方式：光电隔离
7、 电度计量：精度6‰

使用环境
1、 海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、 周围环境温度为-5℃～+55℃
3、 周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）
4、 在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、 能防止滴水的地方

标准配置
PIR-500 (一体)                        PIR-500F(分体)          
主机1个                                   主机1个  
零序电流互感器1个               零序电流互感器1个
电流互感器1个                       电流互感器1个
                                                 显示器1个
                                                 数据线1根

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

14                 PIR-700馈电智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-700馈电智能综合保护装置用于矿用智能馈电开关，涵盖380V、660V、1140V电压等级,20～630A额定工作电流，全数字化整定。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜三相不平衡｜断相｜风电｜瓦斯｜模拟电度计量｜漏电闭锁｜漏电保护｜选择性漏电等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；具备故障记忆及查询功能；具备菜单试验功能。属于经济型产品．通过EMC测试和防爆测试中心测试。

注：适用方壳电分合闸的矿用馈电开关

测量技术参数
1、 额定电流：20～630A
2、 额定电压：10VAC
3、 额定频率：50Hz
4、 测量内容：U、I、R、U0、I0
5、 测量精度：±3%
6、 开关量输入方式：光电隔离
7、 电度计量：精度6‰

使用环境
1、 海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、 周围环境温度为-5℃～+55℃
3、 周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）
4、 在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、 能防止滴水的地方

标准配置
主机1个
零序电流互感器1个
电流互感器3个
电源1个

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

15 PIR-800馈电智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-800I馈电开关智能综合保护装置是国内首先设计成功的能使用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下智能化多功能综合保护器，能与380V、660V、1140V电压等级、最大电流至1000A的各种型号馈电开关配套使用，以实现上述供电系统的各种保护和控制功能。保护器采用了先进的微处理器与红外遥控技术，高精度的数据处理及先进的保护算法，具有保护精度高、反应速度快等优点。本保护器能实现总开关漏电保护、（分开关选择性漏电保护）、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡（包括断相）、欠压，故障查询，试验，风电，瓦斯，通讯等多种保护功能。 技术成熟，功能强大，易于维护，整机已取得防爆合格认证。 采用了先进的微处理器，高精度的数据处理以及先进的保护算法使反应速度快速精确 可同时用于设置总、分开关，同时保护器能自动识别总、分开关。 性价比高，有很大的市场占有率，已累计销售近两万台，并安全运行四年。   中文液晶显示，绿色背光，超大屏幕，显示信息丰富，分体设计，安装方便。   各项保护功能参数均可以通过菜单选择调整，适用范围广，保护精度高，动作准确。   国内首推功率方向型漏电保护，三大漏电保护皆精准可靠。   通讯功能稳定可靠，并具备扩展功能；另有保护功能可选选择，用户可根据自己实际需要选择使用   风电以及瓦斯检测保护功能（可选择添加）。     主要执行标准MT871-2000 额定电流本保护器有极宽的额定工作电流值，由按键操作通过软件整定，可由40A到1000A，步长为5～20A(软件内部自动调整步长) 短路保护短路保护整定电流值分档连续可调，分别为开关额定电流的2倍、10倍，精度为±5%。短路保护动作时间小于100ms。   过载常数 动作时间 1.05 2h不动作 1.20 0.2～1h动作 1.50 90～180s 2.00 45～90s 4.00 14～45s 6.00 8～14s 欠压保护：由软件整定为60～85%额定电压值，动作时间为1S～5S可调。断相与不平衡保护：不平衡系数(=1-I1/I2,I1=三相电流中最小的电流值;I2=三相电流中最大的电流值)50～100%由软件整定，动作时间为1S～10S可调。漏电闭锁功能：在馈电开关合闸前，能对供电线路对地绝缘情况进行检测。当馈电开关对地绝缘不良后实现漏电闭锁功能，当主电路绝缘阻值上升到闭锁值的1.5倍时，自动解除漏电闭锁状态。　 　　　　　　　380v　　　　 7KΩ+20%　 　　　　　　　660V　　　　 22KΩ+20%　 　　　　　　　1140V　　　 　40KΩ+20%漏电保护：保护器打在总开关位置合闸时，主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作时间可调节范围50mS～500mS。　 　　　　　　　 380V　　　　3.5KΩ+20%可靠动作　　　　　　　　  660V　　　　11KΩ+20%可靠动作　　　　　　　　  1140V　　　 20KΩ+20%可靠动作选择性漏电保护功能保护器打在分开关的位置，合闸时如果本支路发生漏电现象，则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。　 　　　　　　　 380V 　　　3KΩ～7KΩ可靠动作　　　　　　　　  660V 　　　5KΩ～13KΩ可靠动作　　　　　　　 　 1140V 　　 5KΩ～20KΩ可靠动作 标准配置PIR-800KD1保护器1个YJ01液晶1块DY01电源模块1个LH01\LH02零序电流互感器1个互感器3个34芯数据线1根8芯按纽线1根 使用环境大气压力80～106Kpa。周围空气温度最高不超过+40℃，最低不低于-5℃。周围空气相对湿度不大于93±3%，（环境温度为+25℃）。无足以腐蚀金属和损坏绝缘的气体环境中。无滴水及水浸的地方。安装于660V或1140V配电装置隔爆腔内，用于爆炸性气体（甲烷混合物）矿井中。 [PIR-800馈电智能综合保护装置]

PIR-800馈电智能综合保护装置为我公司第一代用于矿用馈电开关的智能保护装置，涵盖380V、660V、1140V电压等级，40～1000A额定工作电流，全数字化整定。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜三相不平衡｜断相｜漏电闭锁｜漏电保护｜选择性漏电等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；具备故障记忆及查询；具备通过菜单试验功能。是国内最早的智能馈电保护装置。

注：适用方壳电分合闸的矿用馈电开关

测量技术参数
1、 额定电流：40～1000A
2、 额定电压：10VAC
3、 额定频率：50Hz
4、 测量内容：U、I、R、U0、I0
5、 测量精度：±3%
6、 开关量输入方式：光电隔离

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置
主机1个
零序电流互感器1个
电流互感器3个
电源1个
显示器1个
数据线2根

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

16      PIR-800II馈电智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-800II馈电开关智能综合保护装置是国内首先设计成功的能使用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下智能化多功能综合保护器，能与380V、660V、1140V电压等级、最大电流至1000A的各种型号馈电开关配套使用，以实现上述供电系统的各种保护和控制功能。保护器采用了先进的微处理器与红外遥控技术，高精度的数据处理及先进的保护算法，具有保护精度高、反应速度快等优点。本保护器能实现总开关漏电保护、（分开关选择性漏电保护）、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡（包括断相）、欠压，故障查询，试验，风电，瓦斯，通讯等多种保护功能。 采用了先进的双处理器，DSP与AVR芯片高精度的数据处理以及先进的保护算法使反应速度快速精确。性能较一代保护器有显著提升。 配备RS-485通讯接口，稳定传输不掉桢更可靠。可以实现遥调、遥信、遥控、遥测。通过最高级别EMC电磁干扰，彻底避免了乱码、黑屏、白屏。 新添相敏保护功能以避免电动机启动时的误动作，同时保护远距离的短路故障、另外可使开关的整定值大幅度的下降，能够准确区分3000米以上的供电终端设备的短路和大电流过载。 加。 技术成熟先进，功能集成度高，工艺优秀，易于维护。是我公司最新一代产品，弥补了以前保护器的各种不足，（另有分体式可供选择，如图）。推荐使用   增加功率因数，电度计量，误差小于千分之六。   提供多组自定义备用结点接口，可充分满足更多用户个性化需求。（备用开关量3已用）   首创实时信息观察窗，可采集开关各种相关数据，可显示零序电流，零序电压等数据以对各种定值提供准确依据   权限设置：分别为开关工厂，主管工程师，现场操作员菜单，有针对性的设置要求。同时所有保护功能均通过调整软件完成   采用中文液晶显示器，配合菜单式人机交互界面，操作直观简便。运行时显示当前时间、三相电流和电网电压、有功功率、功率因数、绝缘电阻（总开关或分闸）、温度、瓦斯浓度、风电闭锁、运行状态（分/合闸）及故障信息，显示信息极为丰富。

PIR-800II馈电智能综合保护装置为我公司第二代用于矿用馈电开关的智能保护装置，涵盖380V、660V、1140V电压等级，5~1000A额定工作电流，全数字化整定。具备欠压｜过压｜过载｜短路（相敏）｜三相不平衡｜断相｜风电｜瓦斯｜分合闸回路电压监测｜电度计量｜温度保护｜漏电闭锁｜漏电保护｜选择性漏电等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；具备故障记忆及查询；具备通过菜单试验功能。是国内市场占有率最高的产品。通过EMC测试和防爆测试中心认证。

注：适用方壳电分合闸的矿用馈电开关

测量技术参数

1、 额定电流：5～1000A

2、 额定电压：10VAC

3、 额定频率：50Hz

4、 测量内容：UA、UB、UC、Usys、I、R、U0、I0、cosφ、温度、瓦斯

5、 测量精度：±3%

6、 开关量输入方式：光电隔离

7、 电度计量：精度6‰

使用环境

1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa

2、周围环境温度为-5℃～+55℃

3、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）

4、在无明显破坏绝缘的气体环境中

5、能防止滴水的地方

标准配置

PIR-800II(一体)                       PIR-800IIF(分体)

主机1个                                   主机1个

零序电流互感器1个               零序电流互感器1个

电流互感器3个                       电流互感器3个

电源1个                                   电源1个

接插件1套                               显示器1个

数据线1根

接插件1套

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

17 PIR-III高压智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。
       PIR-III高压配电智能综合保护装置可用于矿用高压配电开关和高压磁力起动器，涵盖6kV、10 kV电压等级、5～630A额定工作电流；全数字化整定与校准；具备欠压｜过压｜过载｜短路｜相平衡｜漏电保护（接地保护）｜绝缘监视等保护功能；具备RS485或CAN总线形式的四遥通讯功能；带日历时钟；具备故障记忆及查询功能；具备菜单试验功能。功能齐全，针对性强，长期运行稳定可靠。通过EMC测试和防爆测试中心认证。

测量技术参数
1、 额定电流：5～630A
2、 额定电压：100VAC
3、 额定频率：50Hz
4、 测量内容：U、I、R、U0、I0
5、 测量精度：±5%
6、 开关量输入方式：光电隔离

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方
6、安装于6kV或10kV配电装置隔爆腔内，用于爆炸性气体(甲烷混合物)矿井中

标准配置
PIR-III-RK                        PIR-III-RX
主机1个                            主机1个    
零序电流互感器1个        零序电流互感器1个
电流互感器2个                显示器1个
显示器1个                        数据线2根
数据线2根                        终端元件1个
终端元件1个

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

18  PIR-DY移变用低压保护箱智能综合保护装置-如假包换

PIR-DY移动变电站低压保护箱智能综合保护装置

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-DY移变低压侧智能综合保护装置

PIR-DY（低压保护箱）保护装置（以下简称保护装置），是可适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下智能化多功能综合保护装置，能与660V、1140V、3300V电压等级，额定电流可至1000A的各种型号的移动变电站低压侧开关配套使用，可保护两个独立回路，以实现供电系统的各种保护功能。 采用高档CPU处理，速度快，动作精确。 采用超大屏幕设计中文蓝屏液晶显示，显示信息丰富，操作直观简便。 配备RS-485通讯接口；实现“四遥”（遥控—开关分合闸，遥调—调节开关运行参数，遥测—远方测量信号，遥信—查询分合闸）功能。   可以对两个独立回路分别进行电流保护。   设置简便。各项保护功能参数均可以通过菜单选择调整，适用范围广，保护精度高。   具有软硬件自检功能，如出现问题，系统给出相应的出错信息。   检测/保护精度高，公司最新一代产品，技术领先。

PIR-DY移变用低压保护箱智能综合保护装置用于矿用移动变电站低压保护箱，涵盖380V、660V、1140V、3.3kV电压等级、50～1000A额定工作电流，全数字化整定与校准。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜相平衡｜漏电闭锁｜漏电保护｜绝缘监视等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；带日历时钟；具备故障记忆及查询功能；具备菜单试验功能．功能齐全，针对性强，长期运行稳定可靠。通过EMC测试和防爆测试中心认证。

测量技术参数
1、 额定电流：50～1000A
2、 额定电压：10VAC
3、 额定频率：50Hz
4、 测量内容：U、I、R
5、 测量精度：±5%
6、 开关量输入方式：光电隔离

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置
主机1个
电流互感器6个
电源1个

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

19 PIR-GY-II移变用高压开关智能综合保护装置-如假包换

PIR-GY移变高压侧综合保护装置

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-GY保护装置（以下简称保护装置），能与6kV、10kV电压等级，额定最大电流至400A的移变高压侧开关配套使用，以实现供电系统的各种保护功能。保护装置采用了先进的微处理器，高精度的数据处理及先进的保护算法，保护精度高，反应速度快。能完成欠压、过压、过载、短路、温度测量、试验等多种保护功能。是我公司新一代保护器，克服了上几代产品的缺陷，推荐使用。 采用高档CPU处理，速度快，算法先进。 各项保护功能参数均可以通过中文菜单选择调整，适用范围广，保护精度高。   保护器体积更小，功能更多并采用模块化结构，优化的软硬件抗干扰处理，具有友好的人机界面，使安装、使用、维护更简单，使用寿命大为增加。   保护器和液晶一体，集成度高，中文显示；配合菜单式人机交互界面，操作直观简便。运行时实时显示当前三相电流和系统电压，显示信息丰富。   预留/扩展资源丰富；检测/保护精度高。   新增温度保护功能监测变压器温度，且动作点温度可调。   预留通讯接口；稳定可靠，用户可选择添加。

PIR-GY-II移变用高压开关智能综合保护装置用于矿用移动变电站高压侧负荷开关，涵盖6kV、10kV电压等级,5～630A额定工作电流，全数字化整定与校准。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜相平衡｜温度等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；带日历时钟；具备故障记忆及查询功能；具备菜单试验功能。功能齐全，针对性强，长期运行稳定可靠。通过EMC测试和防爆测试中心认证。

测量技术参数
1、 额定电流：5～630A
2、 额定电压：10VAC
3、 额定频率：50Hz
4、 测量内容：U、I、温度
5、 测量精度：±5%
6、 开关量输入方式：光电隔离

使用环境
1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa
2、周围环境温度为-5℃～+55℃
3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)
4、在无明显破坏绝缘的气体环境中
5、能防止滴水的地方

标准配置
主机1个
电流互感器3个
电源1个

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

20  PIR-III-PK 高压配电智能综合保护装置

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

该装置可用于矿用高压配电开关和高压磁力起动器，涵盖6kV、10 kV电压等级、5～630A额定工作电流；全数字化整定与校准；具备欠压｜过压｜过载｜短路｜相平衡｜漏电保护（接地保护）｜绝缘监视等保护功能；具备RS485或CAN总线形式的四遥通讯功能；带日历时钟；具备故障记忆及查询功能；具备菜单试验功能。功能齐全，针对性强，长期运行稳定可靠。通过EMC测试和防爆测试中心认证。

测量技术参数

1、 额定电流：5～630A

2、 额定电压：100VAC

3、 额定频率：50Hz

4、 测量内容：U、I、R、U0、I0

5、 测量精度：±5%

6、 开关量输入方式：光电隔离

使用环境

1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa

2、周围环境温度为-5℃～+55℃

3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)

4、在无明显破坏绝缘的气体环境中

5、能防止滴水的地方

6、安装于6kV或10kV配电装置隔爆腔内，用于爆炸性气体(甲烷混合物)矿井中

标准配置

PIR-III-RK                        PIR-III-RX

主机1个                            主机1个

零序电流互感器1个        零序电流互感器1个

电流互感器2个                显示器1个

显示器1个                        数据线2根

数据线2根                        终端元件1个

终端元件1个

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

21 PIR-400Y 压风机开关智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-400Y压风机保护装置（以下简称保护装置），可带两路风机：一路主风机，一路冷却风机。是可适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下智能化多功能综合保护装置，能与 380V、660V、1140V 电压等级，额定最大电流至500A的各种型号的压风机启动器（开关）配套使用，以实现供电系统的各种保护功能。保护器采用了先进的微处理器，高精度的数据处理及先进的保护算法，保护精度高，反应速度快。能完成瓦斯保护、漏电闭锁、欠压、过压、三相不平衡、过载、短路、相序、油细化、油堵塞、高温、断相等多种保护功能。 采用 10×5 汉字字符液晶显示器，配合菜单式人机交互界面，操作直观简便。运行时实时显示当前三相电流和系统电压，显示信息丰富。 可保护两路独立的磁力型回路（压风机和冷却风机）。

配备RS-485通讯，实现四遥功能

各项保护功能参数均可以通过菜单选择调整，适用范围广，保护精度高。

有相序保护功能及有频率输出功能。

油堵塞、油细化、高温保护、瓦斯闭锁保护功能。

具有软硬件自检功能，如有问题，系统给出相应的出错信息。 通过门上按钮可以方便的进行定值调整、保护试验、信息查询等功能。

主要执行标准 MT175-88

短路保护：动作时间<100mS。

欠压保护：按照设定参数及时间动作。动作时间精度±5%

过压保护：动作时间<100mS

三相不平衡： 按照设定参数及时间动作。动作时间精度±5%。

过载保护：过载动作时间采用反时限实时计算，具有热记忆特性，动作时间表如下

风机保护装置过载动作时间表（单位：S） 倍数常数 20 10标准动作时间 1.05 2H不动作 2H不动作 1.20 909.1 454.55 1.50 347.82 173.91 2.00 200 100 3.00 75 37.50 4.00 29.34 14.67 6.00 12.58 6.29 瓦斯检测：判断时间<100mS，动作时间<100mS。漏电闭锁：判断时间<100mS，动作时间<100mS。断相保护：A相，判断时间2S，动作时间<100mS；B相 C 相，判断时间<100mS，动作时间<100mS。油细化保护：判断时间<200mS，动作时间<200mS。

油堵塞保护：判断时间<200mS，动作时间<200mS。

高温保护：判断时间<200mS，动作时间<200mS。

相序保护：判断时间<2S，动作时间<100mS。

测量技术参数交流量输入：额定电流 Ie=5～500A

额定电压：4V额定频率： 50Hz

测量内容：U、I、R测量精度： ±3%

实时显示：屏幕刷新时间1S

开关量输入方式： 光电隔离

分辨率： 使用环境大气压力80～106Kpa。周围空气温度最高不超过+40℃，最低不低于-5℃。周围空气相对湿度不大于93±3%，（环境温度为+25℃）无足以腐蚀金属和损坏绝缘的气体环境中。无滴水及水浸的地方。 标准配置保护器1个。控制及信号变压器1个。电流互感器。

该装置用于矿用压风机专用磁力开关的智能综合保护装置，涵盖380V、660V、1140V电压等级、5～400A额定工作电流，全数字化整定与校准。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜相平衡｜漏电闭锁等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；带日历时钟；具备故障记忆及查询；具备通过菜单试验功能。可带两路电机（主风机、冷却风机），能完成相序、油细化、油堵塞、高温的专项保护。长期运行稳定可靠。通过EMC测试和防爆中心测试。

产品是企业的形象，质量是企业的信誉

测量技术参数

1、 额定电流：5～400A

2、 额定电压：4VAC

3、 额定频率：50Hz

4、 测量内容：U、I、R

5、 测量精度：±3%

6、 开关量输入方式：光电隔离

使用环境

1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa

2、周围环境温度为-5℃～+55℃

3、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）

4、在无明显破坏绝缘的气体环境中

5、能防止滴水的地方

标准配置

主机1个

电流互感器6个

电源1个

接插件1套

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

22   PIR-400K 压风机开关智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

该装置用于矿用压风机专用磁力开关的智能综合保护装置，涵盖380V、660V、1140V电压等级、5～400A额定工作电流，全数字化整定与校准。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜相平衡｜漏电闭锁等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；带日历时钟；具备故障记忆及查询；具备通过菜单试验功能。可带两路电机（主风机、冷却风机），能完成相序、油细化、油堵塞、高温的专项保护。长期运行稳定可靠。通过EMC测试和防爆中心测试。

测量技术参数

1、 额定电流：5～400A

2、 额定电压：4VAC

3、 额定频率：50Hz

4、 测量内容：U、I、R

5、 测量精度：±3%

6、 开关量输入方式：光电隔离

使用环境

1、海拔不超过2000m，气压为80kPa～110kPa

2、周围环境温度为-5℃～+55℃

3、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）

4、在无明显破坏绝缘的气体环境中

5、能防止滴水的地方

标准配置

主机1个

电流互感器6个

电源1个

接插件1套

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

23   PIR-400FB风电闭锁智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

风电闭锁保护装置（以下简称保护装置），是可适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下智能化多功能综合保护器，能与 380V、660V、1140V、3300V 电压等级，额定最大电流至 500A 的各种型号的磁力启动器（开关）配套使用，以实现供电系统的各种保护功能。

保护器采用了先进的微处理器，高精度的数据处理及先进的保护算法，保护精度高，反应速度快。能完成瓦斯保护、漏电闭锁、欠压、过压、三相不平衡、过载、短路、风电闭锁、风速异常保护等多种保护功能，并且可根据先导回路的状态逻辑诊断出先导回路的故障。

中文液晶显示。有日历显示。配合菜单式人机交互界面，操作直观简便。运行时实时显示当前三相电流和系统电压及系统时间，显示信息丰富。 可检测风速开关并配备独立的控制输出

设置简便。扩展性好。保护器采用液晶显示和主电路板一体的模块化结构，优化的软硬件抗干扰处理，具有友好的人机界面，使安装、使用、维护更简单，使用寿命大为增加。

各项保护功能参数均可以通过菜单选择调整，适用范围广，保护精度高。所有保护功能均可剪裁。

具有“记忆”功能。每次调整的各项保护功能参数均记忆保存，并能记忆故障信息，故障类型丰富。

具有软硬件自检功能，如有问题，系统给出相应的出错信息。   通过门上按钮可以方便的进行定值调整、保护试验、信息查询等功能。 可检测瓦斯浓度，有瓦斯保护功能。配备独立的控制输出。

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

24 PIR-4008ZX组合开关智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-4008ZX组合开关智能综合保护装置是以中文显示的智能化综合保护器，该保护器集监视、计量、测量、控制、保护、网络通讯和综合管理等多种功能于一体。

结构紧凑、占用空间小。每个驱动板控制和保护两个回路，电路集成度高。

安装、维护方便。保护器采用插拔式模块化结构，便于功能扩展及维护。保护器可分别带1～4块驱动板，可控制1～8个回路，可根据需要随意搭配。

适用范围广。能与380V，660V，1140V，3300V电压等级、每回路额定电流最大至500的各种型号组合开关起动器配套使用。

保护与控制精度高。核心部分16位微处理器具有强大的数据采集及处理功能。对采集的信号进行高速采样、实时计算及连续量化处理，所获信息接近真实；各项保护功能参数均可以通过菜单进行选择、调整、打开或关闭，适用范围广，保护精度高，灵活性好。

具有丰富的逻辑功能。各回路间的逻辑关系可根据需要，通过菜单设置完成，操作灵活方便；可实现各回路间单独运行，双速运行（最多四组），双速双回路运行（最多两组），顺控/联控等等控制（详细介绍请见产品说明书）。

操作直观方便。采用菜单式人机交互界面，显示信息相当丰富，有15*8汉字点阵黄绿或蓝屏液晶显示器和5.7寸彩色液晶显示器可供选择。

具有通信功能。保护器拥有先进的RS485，通过连接器可接入局域网或因特网，实现“四遥”通信功能（遥信、遥测、遥控、遥调）。

有超强的记忆功能。每次调整的各项保护功能参数经保存设置后均记忆保存，下次上电或系统复位时自动提取上一次设定的参数。保护器还能记忆累计故障可达9999次，并能记忆每回路前七次故障的详细信息，故障类型及具体故障数据，即可以准确地查到什么时间发生过什么故障。试验简便。外围线路接好后，通过简单菜单项目选择即可实现单回路或八回路的电流和电阻试验。

时钟功能。保护器具有准确的日期、时钟功能，在液晶显示中有当前时间。年、月、日、时、分、秒，而且可通过菜单进行调整。具有自检功能。提高了智能化程度。

保护功能 额定电压：可用于3300V、1140V、660V和380V四种工作电压。额定电流：每回路从10A到500A可调，步长为5A。

短路保护：短路保护整定电流值分档连续可调，分别为开关额定电流的1～10倍，精度为±5%，短路保护动作时间200～400mS。

过载保护：在额定电流的1.2倍时启动，采用反时限特性动作，过载分16档（5-20）可整定。过载保护利用热积累实现断续过载情况下的过载保护。当负荷电流<0.9倍额定电流时，热积累计算值开始递减。过载动作时间与理论误差值<±500mS，电流计算精度为±5%。

漏电闭锁保护： 额定电压 动作值 3300V 100K+20% 1140V 40K+20% 660V 20K+20% 380V 7K+20% 欠压保护：55-85%的额定电压值，动作时间1-250S可调；校准后，电压检测误差<±5%。过压保护：110%/120%倍的额定电压值，动作时间<100mS。

电源模块：输入电压AC127V/80V，50Hz；允许范围：AC 65V-115V。

先导回路：输入电压AC17V-36V可选，具体采用电压大小（需用户提前告知）电流N*20mA，其中N为驱动板个数，最大为4。触电容量 触电功能 触点电流 触点电压 先导输出（交流/直流） 4N/3A 400V/110V 保护触点（交流） 5A 240V 合闸触点（交流） 5A 250V 试验触点（交流） 5A 250V

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

25  PIR-50Z 照明开关智能综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

该装置用于矿用照明专用开关，电压等级127V，全数字化整定与校准。具备欠压｜过压｜过载｜短路｜漏电闭锁｜漏电保护｜温度｜瓦斯｜风电等保护功能；具备RS485四遥通讯功能；带日历时钟；具备故障记忆及查询；具备通过菜单试验功能。主要用来替代ZXZ8、WZX及类似模拟式保护。功能齐全，针对性强，长期运行稳定可靠。通过EMC测试和防爆中心认证。

测量技术参数

1、额定电压：127VAC

2、额定频率：50Hz

3、测量内容：U、I、R、温度

4、测量精度：±5%

5、开关量输入方式：光电隔离

使用环境

1、海拔不超过2000m

2、周围环境温度为-5℃～+55℃

3、周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时)

4、在无强烈颠簸振动以及垂直倾斜不超过15°的地方

5、在有爆炸性气体(甲烷)混合物的矿井中

6、在无破坏金属及绝缘的气体的环境中

7、在无滴水及其他液体浸入的地方

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

26   PIR-8110数字综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-8110数字综合保护装置（以下简称保护装置），是我司推出的新型产品，采用先进的ARM处理器，集检测、计量、控制、保护于一体，用于供电设备、供电线路和用电负荷的全面安全保护、运行监测、计量和远程控制。防止供电系统带故障运行、防越级跳闸、防止大面积停电等事故。实现事故预先检测、事前报警、分级保护、快速分析处理和电力运行管理、实时用电计量管理。

适用于3kV~10kV中性点不接地或经消弧线圈接地电网系统的配电装置中，可实时监测供电系统中断各种电参数，如三相电流、电压、有功功率、无功功率、最大需量、功率因数、频率、用电量等多参数的测量及计量。具有短路、过载、断相、三相不平衡、欠压、过压、过热、漏电、PT断线、绝缘监视、风电、瓦斯等全面的综合保护功能。接入监控网络后，具备远程操作控制，远程调整定值、远程报警、远程模拟试验、安全闭锁等功能。

1、保护装置所配开关要求：

额定电压：3kV、3.3kV、6kV、10kV。

额定电流：5A～1250A。

额定频率：50Hz。

2、保护装置参数：

额定电压：100V AC，在65%～120%范围内可靠工作。

额定功率：不大于15W。

额定频率：50Hz。

断电延时：掉电后保持3秒。

1、周围环境温度不高于+60摄氏度，不低于-20摄氏度。

2、周围空气湿度不大于95%（环境温度为+25摄氏度）。

3、无足以腐蚀金属和损坏绝缘体的气体环境。

4、无滴水及水浸的地方。

主机1台。

液晶1块。

零序电流互感器1个。

终端电阻(1.8k/≥2W，可沿用现有终端模块)1个。

空心电流互感器2个（选配）。

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

27  PIR-8355数字综合保护装置-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

PIR-8355数字综合保护装置（以下简称保护装置）是国内领先设计，成功采用先进的微处理器技术、能应用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下的智能化多功能综合保护装置，能与380V、660V、1140V电压等级和额定电流最大至250A的各种型号的磁力起动器（开关）配套使用，以实现上述供电系统的各种保护功能，是一种非常适合在中国煤炭行业中广泛应用的新型保护装置。

1、保护装置所配开关要求：

额定电压： AC380V、660V、1140V。

额定电流： AC5～250A。

额定频率： 50Hz。

2、保护装置参数：保护测量单元工作电压范围：AC24～45V，额定电压为AC36V。

3、漏电检测回路：漏电闭锁回路电压DC12V，电流<2mA。

周围环境温度不高于+65摄氏度，不低于-20摄氏度。

周围空气湿度不大于95%（环境温度为+25摄氏度）。

无足以腐蚀金属和损坏绝缘体的气体环境。

无滴水及水浸的地方。

主机                1台

铜片                3个

铜编织带            1个

半圆柱形塑料固定塞  2个

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司

28 KFB18矿用本安型声光报警-如假包换

济宁浩博以质量是企业永恒的主题。市场是海，质量是船，品牌是帆。今日的质量，明日的市场。筑质量长城，兴中华经济。为您的企业提供多方位的服务。

KFB18矿用本安型声光报警装置是一种允许在瓦斯、煤尘爆炸危险环境中使用的通用本质安全型声光报警装置，主要用于煤矿井下采掘工作面、专用峒室等需要局部通风机通风，对通风可靠性要求较高、容易产生和集聚有毒有害气体的工作场所，在发生局部通风机停运和有毒有害气体超标时，自动发出声光报警信号，提醒工作面以及巷道、峒室内人员在第一时间停止作业并疏散撤离。

系统技术参数

额定工作电压：AC127V；

额定工作电流：0.2A；

带载能力：4个声光报警器；

传输距离：报警器在本安电源单方向布置时≤1.6KM，双方向布置时≤3.2KM；

后备电源工作时间：≥2H。

系统组成：一套井下停风报警装置含一台KDW127/12B矿用隔爆兼本安型不间断电源、四个KXB12声光报警器、一个KGT9-E型矿用机电设备开停传感器、五段专用四芯软电缆。

系统特点

所有部件均为本质安全型或隔爆兼本质安全型，满足煤矿井下电器设备的安全要求。

自带后备电源，外部电源停电后继续正常工作两小时以上。

采用快速接插方式，安装简单、方便。

各部件体积小、重量轻，可安放于任意位置，满足不同现场需要，通过各部件的布置方式的优化，最大报警距离达3200米。

声光报警器上有试验按钮，可用于检测装置可靠性。

电源、报警器、开停传感器均采用密封处理，防护等级高达IP68，有淋水的地方也可正常使用。

联 系 人：张经理

联系电话：15553711369

Q  Q：3095661505

公司：济宁浩博机械设备有限公司