1   浩博 KG1007A型胶带跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

KG1007A型胶带跑偏开关用于胶带输送机的检测和保护。
特点:
体积小,重量轻,探杆转动缓冲角度大,不易损坏。
工作原理:
当胶带跑偏时,碰到跑偏开关探杆使其偏转,达到一定角度时,则触动内部行程开关,发出胶带跑偏信号。
主要参数:
触点容量:AC380V DC220V 5A
触点动作角度: 15度 ± 2度
外壳防护等级: IP65
以上跑偏开关在煤矿井下使用时均需与本质安全型电源连接。
如果您对KG1007A型胶带跑偏开关有意向或者想了解更多KG1007A型胶带跑偏开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关，HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

2   浩博BZX-220/3本安隔爆矿用跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

#### BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关价格便宜，经验丰富，物流快捷，服务周到。欢迎垂询:15553711369

跑偏开关设备描述

跑偏开关分别安装于胶带输送机头部与机尾部两侧的机架上。跑偏开关轴辊在正常状态下(无跑偏时)，轴辊与胶带边缘线正交(垂直)，两者间距离约在80 -120mm。当胶带应偏载而发生偏移，当轴辊摆角度≥30°时，其内部微动开关动作，发出预警信号或切断胶带输送机控制回路停机。当故障排除后，跑偏开关又恢复到正常状态。

跑偏开关用途

BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘等爆炸性气体环境中，作胶带输送机胶带跑偏检测保护。也可用于地面、矿山、选煤厂、水泥厂、电厂、港口等胶带输送机配套。该开关还可以作隔爆型矿用旋转式限位开关或行程开关使用。

跑偏开关技术参数

l、隔爆型式：矿用隔爆型(双隔爆结构，微动开关为隔爆型)，ExdI。

2、额定电压：AC380V，DC250V。

3、额定电流：5A(10A)。

4、操作式：机械摆动式。

5、最大摆动角度：+70°。

6、触点动作时轴辊摆动角度：±30°。

7、信号输出：无电位触点，一常开、一常闭。

8、出线口数量：2个，允许电缆外径φ6- 19mm。

9、质量：6．2kg。

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关，HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

本公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.咨询热线:15553711369

3   浩博HGPP地址码跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

HGPP地址码跑偏开关主要应用在冶金、电力、煤炭、矿山及化工等行业的输送系统中，防止由于胶带跑偏而造成物料溢出等故障，是输送机自动化控制不可缺少的传感元件。本产品选用优质铝合金精密压铸，并采用进口行程开关。具有强度高，重量轻，密封性好，产品使用寿命长等优点。

双向地址码跑偏开关采用当今传输效率极高的现场总线CANBUS,具有很高的通讯时效性，响应时间与设备接入数量多少无关，能在20mS内.

地址码跑偏开关主要应用在冶金、电力、煤炭、矿山及化工等行业的输送系统中，防止由于胶带跑偏而造成物料溢出等故障，是输送机自动化控制不可缺少的传感元件。本产品选用优质铝合金精密压铸，并采用进口行程开关。具有强度高，重量轻，密封性好，产品使用寿命长等优点。

双向地址码跑偏开关采用当今传输效率极高的现场总线CANBUS,具有很高的通讯时效性，响应时间与设备接入数量多少无关，能在20mS内被智能管理站接收并响应，是其它地址码类型跑偏开关无法比拟的。

地址码跑偏开关联接到CANBUS现场总线上，当皮带跑偏动作时内部无源触点开关报警（普通型功能），并立即主动发送一条信息到CANBUS总线上，当报警信息被智能管理站收到, 立即响应报警信息，可以在智能管理站的LCD液晶显示屏上显示哪一个跑偏开关出现了报警信息，同时智能管理站驱动继电器报警输出。跑偏开关有两级角度触发报警，15度轻跑偏和22度重跑偏两种不同的报警动作。

产品特点:

普通型和地址码型双功能同时使用。

具备突发事件的快速响应能力（20mS到智能管理站，200mS被上位机识别处理）。

可靠报警信息传输机制，具备断点续传功能。

通讯传输距离长，可达10KM无需中继。

报警信息通过高速光藕连接到CANBUS总线，电器隔离后设备运行稳定可靠。

设备即插即用，无需区分就地设备的类型和地址，设备接入CANBUS总线后，自动注册到智能管理站。

地址编码采用拨码开关设置，地址编码设定范围1到255。

外露金属件均采用不锈钢制成，可长期暴露在含有盐雾、酸雨的环境中使用。

接线方式：

采用总线方式进行级联，接线方式如下

地址编码：1-255

触点容量：380VAC 5A

触点方式：两组开关输出，每组具备常开和常闭独立触点。

防护等级：IP65

供电电压：220VAC 50Hz

工作温度：-40℃ — +85℃

功耗：1.5W

如果您对HGPP地址码跑偏开关有意向或者想了解更多HGPP地址码跑偏开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:15553711369

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关，HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

4   浩博 XCK-MR202跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

XCK-MR202跑偏开关用于检测胶带机胶带的跑偏量和扭出程度。可防止皮带边缘的损伤和因为胶带的跑偏而引起的物料胶落。是实现自动警和停机的一种保护性开关。

XCK-MR202

WL-MD202

LDNR292798

XCKMR54D1H29（2）

XCRT115

XCRT315（4）

XCRA11（2）

XCRA15

XCRE18（2）

RES-122

如果您对XCK-MR202跑偏开关有意向或者想了解更多XCK-MR202跑偏开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:15553711369

本公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关，11.	HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

5   浩博LLD2两级跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

LLD2两级跑偏开关用于检测胶带机胶带的跑偏量和扭出程度。可防止皮带边缘的损伤和因为胶带的跑偏而引起的物料胶落。是实现自动警和停机的一种保护性开关。

使用条件

1. 环境温度：-40℃～＋60℃。  2. 相对湿度：不大于90％。

3. 大气压力：80～110kpa。  4. 海拔高度不超过2000m。

5. 使用寿命：开关动作10万次。  6. 绝缘电压：AC：1000V试验1分钟。

7. 触点容量：≤AC380V　≤3A

如果您对LLD2两级跑偏开关有意向或者想了解更多LLD2两级跑偏开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:155-5371-1369

公司以专业的品质，一流的服务，为客户提供最专业的LLD2两级跑偏开关＆解决方案和最优质、最可靠的售后服务。

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关，HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

6  浩博PLR-20跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

本公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳。

跑偏开关，是检测输送机皮带跑偏量的传感元件，可根据皮带的跑偏状况发出信号，实现自动报警和停机，防止皮带损伤和继续跑偏。

皮带跑偏时，皮带推动动作臂偏转，触动微动开关动作，发出报警信号。如果继续偏离到设定的停机位置，触动另一组触点，输送机就会保护性停机。

防偏开关通常安装在距输送机头部或尾部0.3-2m的地方，通常在输送机两侧成对安装，可固定在输送机纵梁的顶部或底部，动作杆距皮带边缘距离约25～75mm。

特点

通用的结构设计可装在输送机纵梁顶部或底部。

坚固的铸铝外壳，防护标准IP65。

整体式盖板，易于接线及调整。

不需拆掉动作杆，就可拆除后面的机壳。

动作杆轴承额定转速5000转/分,适用皮带速度可达6.35米/秒。

动作杆法向角调节范围为±22.5度。

促动杆可双向动作，便于在输送机两侧对称安装。

防偏开关标准设定为法向角为10度时，报警触点动作，法向角为20度时停机触点动作。

应用范围

开关触点额定值: 2个SPDT，10A/500V

法向报警角度: ±10°, ±20°

外壳防护等级: IP65

外形尺寸: 190(L)mm X178(W)mm X 167(H)mm

作用力: 3~4kg

重量: 4.3 kg

PLR20拉线开差拉线开关通常安装在输送机的两侧，用于设备的紧急停机，以保护人员或设备的安全。

拉线开关的钢丝绳一端固定在一个固定的拉线螺栓上，另一端固定在开关臂上，钢丝绳每三米用一个有孔螺栓支撑，开关到固定点的距离不应超过24米，两开关间的距离不应超过48米。当外力促使开关臂杆转动到报警位置时，触动微动开关并锁定，直到人工复位。标准拉线开关防护等级为IP65，适应于室内外安装。表面经特殊处理后可用于酸、碱、盐性区域。镀镍表面用于强腐蚀区域。

特点

通用内部结构设计，拉杆双向触动，开关既可装在输送机中间位置也可装在两端。

通用的安装设计，既可安装在输送机纵梁顶部也可安装在其两侧。

坚固的铸铝外壳，防护等级为IP65。

整体式后部机壳，使得接线及调整方便简单，不用拆下拉杆即可工作。

结构件设计紧凑。

醒目的黑色臂杆衬托黄色或银色壳体，易于辨别报警或正常状态。

提供完整的附件，包括钢丝绳、绳夹及拉线支撑螺栓。

手动杠杆复位。

应用范围

常规皮带输送机

往复式输送机

群边式给料输送机

斗式输送机

包装生产线

堆料/取料系统，起重机，挖掘机

轮船装卸系统

水平给料机

整套固定附件：包括缆绳、夹头、固定器、灯泡

技术规格

开关触点容量：SPDT，10A/500v

法向报警角度：20度

外壳防护等级：IP65

外形尺寸：190(L0 X 178(W) X 167(H)mm

作用力：5~7 kg

开关间最大距离：48米（水平），36米（倾斜）。每3米缆绳有一个支撑

重量：3.8 kg

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

7   浩博 HFKPT1-12-30两级跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

HFKPT1系列两级跑偏开关系我公司组织科研人员开发研制的新一代产品，可用于输送机胶带跑偏的检测，防止由于胶带跑偏而造成物料溢出等故障。是输送机自动化控制不可缺少的传感元件。本产品由于安装方便、开关性能可靠，在输送机胶带中得到广泛应用。

两级跑偏开关技术参数：

1.使用环境条件 a.环境温度：-30℃~70℃ b.相对湿度不大于85%

2. 主要参数见下表

型 号 动作角度 极限角度 输出方式 负载 电流 复位方式 可靠性 重量（Kg）

一级 二级 常开 常闭

HFKPT1-12-30 12° 30° 70° 1 1 5A 自动复位

≥106次 2.5

HFKPT1-10-45 10° 45° 70° 1 1 5A

HFKPT1-20-35 20° 35° 70° 1 1 5A

两级跑偏开关结构特点：

1．本产品采用铝合金铸造壳体、强度高、重量轻。

2． 外壳防护等级达到IP65，可在恶劣环境下长期工作。3． 本产品动作灵敏、稳定性高、性能可靠，外形结构参见图5。工作原理 当胶带运输机现场发生紧急事故时，可拉动系于摆臂上的钢丝绳，使摆臂旋转而带动机内凸轮并感应微动开关，发出停机信号。

如果您对HFKPT1-10-45两级跑偏开关有意向或者想了解更多HFKPT1-10-45两级跑偏开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:155-5371-1369

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

8    浩博JSB/FKPP系列两级跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

1. 额定电压：AC380V

2．额定电流：5A

3. 触点数量:二组独立的常开、常闭接点

4．外壳防护级别：DT型尘密外壳，防护等级IP67

5．周围环境温度：-25～80℃

6．开关能在频率为10-60Hz，振幅为0.75mm(10g)的振动条件下工作

7．外形尺寸：壳体L×W×H（mm）190×135×100。

8．操作力：5～7㎏

9．通讯接口：RS485地址编码 联网通讯（对后缀BM的型号有效）

10.FKPP-□-DM产品可组成RS-485网络总线与用户PC通讯，也可与本公司HTZBY-L胶带机综合保护仪组成局域

网后与用户PC通讯。HTZBY-L综保仪采用中文液晶屏显示，具有中文提示设定功能，使用方便，可靠。

如果您对JSB/FKPP系列两级跑偏开关有意向或者想了解更多JSB/FKPP系列两级跑偏开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:15553711369

本公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

9    浩博JHFP型两级跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

JHFP型两级跑偏开关适用于检测带式输送机胶带的偏离和扭曲，防止由此造成的胶带边缘的磨损或物料的脱落。开关具有两级动作功能，一级动作用于报警，二级动作用于停机。

本机性能可靠，防护性好，广泛应用于冶金、电力、煤炭、化工、港口及水泥等行业，是带式输送机重要的保护设备。

隔爆型两级跑偏开关适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境。

二、技术参数

1.环境温度 -20℃～60℃

2.相对湿度 ≤95%

3.大气压力 80～106MPa

4.输出接点 两常开两常闭两组接点

5.接点容量 AC250V 15A AC500V 10A (阻性负载)

6.绝缘电阻 100MΩ

7.耐 压 1000V AC、50/60Hz、1min

8.立辊动作角度

型号 一级 二级 极限 复位方式

JHFP-12-30 12° 30° 70° 自动复位

JHFP-10-45 10° 45° 70°

JHFP-20-35 20° 35° 70°

9. 作 用 力 20N～37N

10.防护等级 IP65

11.防爆形式 ExdⅠ

12.寿 命 10万次

三、工作原理

当运行中的胶带发生偏离或扭曲时,则挤压跑偏开关的立辊，并使之偏移，如偏移大于一级转换角度时，输出一组报警信号；若继续偏移大于二级转换角度时，则输出一组停机信号。一级开关转换信号可接入跑偏自动调整装置，用于校正胶带的偏移和扭曲。故障排除后，立辊自动复位。

公司以专业的品质，一流的服务，为客户提供最专业的JHFP型两级跑偏开关＆解决方案和最优质、最可靠的售后服务。

本公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

10. 浩博 XL-PPKG跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

XL-PPKG跑偏开关是用于检测胶带的跑偏量，是实行胶带跑偏自动报警和停机的一种保护装置，本机广泛应用冶金、电力、矿山、建材及化工等行业的运输系统中。

主要参数：

产品型号 动作角度 极限角度 动作力(kg) 触点数量 触点容量 复位方式 可靠性 防护等级

常开 常闭

XL-LSKG 30o 75o 12±2 1 1 AC250V 10A 自动 >10万次 IP65

工作性能及原理：

该产品具有两级动作功能，一级动作用于报警，二级动作用于自动停机。当胶带跑偏与靠轮接触时，靠轮转动，当胶带挤压靠轮偏转16°时一级行程开关动作输出报警信号，当继续偏转35°时，二级行程开关输出停机信号。若将其接至控制线路中，即可实行自动停机，当胶带恢复正常运行后，靠轮自动复位。

如果您对XL-PPKG跑偏开关有意向或者想了解更多XL-PPKG跑偏开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:155-5371-1369

公司以专业的品质，一流的服务，为客户提供最专业的XL-PPKG跑偏开关＆解决方案和最优质、最可靠的售后服务。本公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

浩博HQSL-A型皮带纵向撕裂开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

●本撕裂开关选用铝浇铸而成，结构简单牢固，无需经常维护。比用感知器检测皮带撕裂更简单、方便、快捷。在皮带出现撕裂、戳破、交界处损坏或锐利物凸出皮带时，撕裂开关能给监视人员提供报警信号或关停输送机。

●使用特点：本套开关在外力为≥2.0kg作用下，即可动作，或撕裂的皮带悬吊下来，扫落一条或两条覆塑钢丝绳时，开关即探测出故障。由于线绳的受力作用，它把拉环轴向外拉出，使自锁手柄向上弹起，这时机内两个微动开关发出报警或关停输送机。故障排除后将自锁手柄往下轻按使机内的凸轮轴复位待开机。本套开关提供两常开，两常闭供用户在使用中选择。

●安装要求：撕裂开关设置在受料段胶带下，缓冲托辊之间，按上安装支架和斯裂开关，撕裂开关的拉环要与胶带边缘同高，若高度不够可在支架下加上垫铁或槽钢，测好高度后再把支架与支座焊牢，安装好二只撕裂开关和挂上两条拦索，一端穿过撕裂开关的拉环用索扣扣死，另一端穿过对方撕裂开关支架中间的园孔待用，收紧双方支架中间孔内的拦索，然后扣死索扣，再在30°弯角处，把两条拦索扣在一起，但不能扣死要活动。胶带在荷载下沉时要与缆绳保持5-10mm间距即可。

如果您对HQSL-A型皮带纵向撕裂开关有意向或者想了解更多HQSL-A型皮带纵向撕裂开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:155-5371-1369

公司以专业的品质，一流的服务，为客户提供最专业的HQSL-A型皮带纵向撕裂开关＆解决方案和最优质、最可靠的售后服务。本公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

12  浩博HFKLT2双向拉绳开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

HFKLT2双向拉绳事故开关

KLT2-1双向拉绳事故开关

KLT2-2双向拉绳事故开关

HFKLT2双向拉绳开关

主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中，是输送机自动化控制不可缺少的传感元件，本产品是一种胶带运输机现场紧急事故停机的保护装置。本产品选用优质铝锭合金精密压铸，并采用进口行程开关。具有强度高，重量轻，密封性好，产品使用寿命长等优点。本产品内部采用国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)认可，符合GB12476.1-1990标准所规定的要求。

HFKLT2双向拉绳开关主要用途，是用来做什么的？

答案：当胶带运输机现场紧急事故时，在沿线任意位置牵动系在挂耳上的钢丝绳，迫使机内凸轮转动而驱动微机开关动作，发出停机信号，达到停机效果，防止事故的扩大。达到保障安全生产目的

HFKLT2双向拉绳开关工作原理，是怎么来工作的呢？

答案：双向拉绳开关采用旋转式凸轮结构，当拉动开关的任意一侧或同时拉动两侧绳索时，均可驱动凸轮，使开关动作转换，同时发出停机、告警信号。

1.将拉绳开关固定在支架上，然后焊在机架上。

2.把钢丝绳分别系在开关体的摆臂上，（钢丝绳推荐使用PESG—3型防潮、阻燃、耐酸碱覆塑钢丝绳）用绳夹固定，并先在开关两侧就近处分别安装托环，然后每隔3米左右安装一个托环，以免垂挠度过大，保证开关的正常使用。

3.在满足开关正常工作前提下,尽可能拉紧两侧绳索然后在最大限度的减少钢丝绳的垂挠度.

4.对坡度胶带机,应酌情缩短其钢丝绳长度\开关距离.

HFKLT2双向拉绳开关使用环境条件：

a.环境温度：-40℃~60℃

b.相对湿度不大于85%

c.海拨高度不超过2000m

d.使用寿命：开关动作10万次

e.绝缘电压：AC1000试验1分钟

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

13浩博ROS-2D两级跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

一、产品用途

ROS-2D两级跑偏开关主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中，是输送机自动化控制不可缺少的传感元件，本产品可用于输送机胶带跑偏的检测，防止由于胶带跑偏而造成物料溢出等故障。本产品由于安装方便、开关性能可靠，在输送机胶带中得到广泛应用。本产品内部采用国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)认可，符合GB12476.1-1990标准所规定的要求。

二、工作环境

1.环境温度：-40℃~60℃

2.相对湿度不大于85%

3.海拨高度不超过2000m

4.使用寿命：开关动作10万次

5.绝缘电压：AC1000试验1分钟

6.触点容量：≤AC380 ≤3A

7.防护等级：HFKPT1     IP55

FKPT1-N  IP67

三、产品特点

*通用的安装设计可使防偏开关随意安装在输送机纵梁顶部或底部。

*坚固的铸铝外壳，防护标准NEMA4，特殊的环境可选特殊的表面处理。

*整体式盖板易于接线及调整。

*不需拆除动作杆就可拆掉盖板。

*动作杆轴承额定转速5000转/分，适合于皮带速度小于6.35米/秒。

*动作杆法向角调节范围为22.5度。

*法向夹角为10度时报警触点动作，法向夹角为20度时停机触点动作。

四、适用范围

*常规皮带输送机

*地下、素道支撑皮带输送机

*轮船装卸系统

*堆垛／取料输送机

*倾斜和梭式输送机

*起重机／挖掘机起重臂限位

*裙边给料机／输送机

*重型极限开关

*特殊加工，镀镍及不锈钢滚子

*辅助小旗报警

*扳手(用于上紧盖板)

五、技术规格

*开关触点额定值：2个SPDT(单刀双掷开关)，10A/500V，供报警及停机用

*外壳：铸铝防风雨外壳，防护等级NEMA4。

*法向报警角度：在偏离垂直方向22.5度内可调。

*作用力：5磅。

*导线开孔：3/4"-14NPT

*带隔离罩可用于I级区域

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

14   浩博LSF系列双向拉绳开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

使用环境条件

环境温度-30℃~+50℃ 相对湿度：不大于85%

主要技术参数

动作角度30°

极限角度60°

动作力10KG

触点数量 常开1 常闭1

触点容量AC38V 5A

复位方式 自动 手动

可靠性>10的6次方次

重量2.5KG

使用与安装

开关平衡地按在机架的固定支架上。

将钢丝绳系在两端的拉环上，每侧不超过40M（有坡度时应当缩短）。

拉绳压力应适宜，以确保开关可靠复位。

拉绳沿胶带平行方向设置，每10M增加一个吊环。

安装支架没提供。

钢丝绳按用户所需规格，厂方可代购。

工作原理

当胶带运输现场发生紧急事故时，可拉动系在吊耳上的钢丝绳，使机内的滑块与开关的作用，发出停机信号。

II型机带自销，在故障排除后提上限位杆方能复位。本公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

15浩博BLKT2-I/II型双向拉绳开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

BLKT2 -I/II型双向拉绳开关用于胶带运输机发生事故时紧急停机。

真金不怕火炼，正品不怕考验，购买BLKT2 -I/II型双向拉绳开关就选浩博，我们为您准备了一整套的疑难问题解决方案，浩博BLKT2 -I/II型双向拉绳开关值得信赖，送人玫瑰手有余香，期待您的来电:15553711369

双向平衡拉绳开关概述

工作原理

开关为双向触动式，一端固定在拉绳螺栓上，另一端固定在开关臂上，开关到固定点距离不超过25米，开关间距离不超过30米，当外力促使开关臂杆，转动到报警（停机）位置时，开关动作。

结构特点

开关为封闭、防腐的铸铝外壳，防护等级为IP65，在恶劣工作环境下可长期使用。整体式盖板，使得进行开关调节及维护方面不需要拆除线杆。机内采用进口元件，触点容量大，动作灵敏、可靠。

适用范围

常规皮带输送机包装生产线梭式输送机裙带式给料输送机轮船装卸系统斗式提升机水平给料机  堆料/取料系统、起重机、挖掘机

使用与安装

开关平衡地按在机架的固定支架上；将钢丝绳系在两端的拉环上，每侧盛不超过30M（有坡度时应当缩短）；拉绳压力应适宜，以确保开关可靠复位；拉绳沿胶带平行方向设置，每3M加一吊环；钢丝绳按用户所需规格，厂方可代购。

接线方式

本机出厂时已配长度为1.0米电缆线，接线方式参照标牌所标线色。

技术参数

型号/参数  使用环境条件  动作

角度  极限

角度  动作力

（kg）  触电数量  触点

容量  复位

方式  可靠性  重量

（KG）

环境温度  相对温度  常开  常闭

BLKT2-I  -30°~＋75°  ≤85%  30°  60°  10  1  1  AC220V

400mA  手动  >10°  2.5

BLKT2-II  2  2  自动

如果您对BLKT2 -I/II型双向拉绳开关有意向或者想了解更多BLKT2 -I/II型双向拉绳开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:15553711369

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

16 HFKPT1-10-45跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

技术参数：

1．使用环境条件 a.环境温度：-30℃~70℃ b.相对湿度不大于85%

2．主要参数见下表

型 号  动作角度  极限角度  输出方式  负载电流  复位方式  可靠性  重量(Kg)

一级  二级  常开  常闭

HFKPT1-12-30  12°  30°  70°  1  1  5A  自动复位  ≥106次  2.5

HFKPT1-10-45  10°  45°  70°  1  1  5A  自动复位  ≥106次  2.5

HFKPT1-20-35  20°  35°  70°  1  1  5A  自动复位  ≥106次  2.5

结构特点：

1．本产品采用铝合金铸造壳体、强度高、重量轻。

2．外壳防护等级达到IP65，可在恶劣环境下长期工作。

3．本产品动作灵敏、稳定性高、性能可靠。

工作原理

当胶带运输机现场发生紧急事故时，可拉动系于摆臂上的钢丝绳，使摆臂旋转而带动机内凸轮并感应微动开关，发出停机信号。

安装调整

1．将跑偏开关固定在支架上，然后安装在胶带机上。

2．立辊线与胶带平面垂直，边缘距离为L=50~100mm(壳体安装孔可移位。)

3．立辊下端1/3处。

4．每100m胶带可安装跑偏开关3对(6台)。

本公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

16 浩博 KLT2型拉绳开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

用途：本系列双向拉绳开关主要用于常规皮带输送机、梭式输送机、裙边式给料输送机、斗式提升机、包装生产线、堆料/取料系统，起重机、挖掘机、轮船装卸系统、水平给料机等设备现场紧急事故停车的一种保护装置。当紧急事故发生时，在现场沿线任意处拉动拉绳开关，均可发出停机信号，实现对人身及设备的保护作用。
设备描述：

● 拉线开关是双向触动的，既可安装在输送机中间位置，也可安装在其两端；
● 通用的安装设计使拉线开关即可安装于输送机纵梁顶部也可安装在其两侧；
● 坚固的铸铝外壳，防护等级为IP65，特殊的环境选择特殊的表面处理；
● 整体式盖板使得接线及开关调整方便简单，而不用拆卸开关，结构件设计紧凑；
● JYB/KSⅢ醒目的反光翻板小旗衬托红色壳体，易于辨别报警或正常状态；
● 提供完整的附件，包括钢丝绳、绳夹及拉线支撑螺栓，手动杠杆复位。

◆使用环境条件：
a.环境温度：-40℃~60℃
b.相对湿度不大于85%
c.海拨高度不超过2000m
d.使用寿命：开关动作10万次
e.绝缘电压：AC1000试验1分钟

◆主要技术指标

| 型号 | 触点容量 | 触头数量 | 动作力（Kg） | 复位形式 | 工作行程 | 极限行程 | 防护等级 | 重量（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常开 | 常闭 |  |  |  |  |  |  |
| KLT2-Ⅰ | ≤380V ≤ 2A | 1 | 1 | 12±2 | 自动复位 | 15±2mm | 20±2mm | IP55 | 2.5 |
| KLT2-Ⅱ | ≤380V ≤ 2A | 1 | 1 | 12±2 | 手动复位 | 15±2mm | 20±2mm | IP54 | 2.7 |

工作原理及结构特征本机采用移动式凸轮结构，当拉动拉绳开关的任意一侧或同时拉动两侧绳索时，均可驱动凸轮，使开关动作转换，同时发出停机、告警信号。 KLT2-Ⅰ型双向拉强开关采用自动复位方式。 KLT2-Ⅱ型双向拉强开关采用手动复位方式。（即当故障排除后）操作者须向上拉出复位杆，方能使本机恢复正常工作状态。

济宁浩博专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

17   浩博GEJ20/40矿用本安型跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

GEJ20/40矿用本安型跑偏开关为矿用本质安全型电气设备，用作胶带输送机的跑偏检测和锁保护。

主要技术指标

防爆型式：矿用本质安全型，“ExibI”

外壳防护等级：IP54

活动角度：轴辊摆动可任何方向（360），触点动作后，轴辊留有一定的缓冲角度，不易受损。

触点动作时轴辊摆动角度：一级跑偏≥20°，二级跑偏≥40°。

行程开关触点容量：AC220V/5A（煤矿井下使用时，必须与本安电路连接）。

出线嘴：2只

引入电缆外径：Ф6～Ф12mm

外形尺寸：150长×69宽×397高（mm）

重量：2kg

本公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

本公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

18  浩博 JSB-KPP-S两级跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

DPK-12-30,  DPK-10-45,  DPK-20-35

跑偏开关，拉绳开关是带式输送机关键的控制元件，主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中。随着PC机的广泛应用，输送系统的自动化程度也不断提高，对输送机的关键配套元件-----跑偏开关、拉绳开关提出了新的要求。我公司为了适应市场需求，开发研制了新一代的两级跑偏开关和拉绳开关。经过几年使用和处理用户反馈的信息，我们改进了其不足之处，并进一步完善了生产工艺，使产品得到了市场的认可，为输送系统自动化控制提供了可靠的传感元件。

SPB系列两级跑偏开关

SPB-1230，SPB-1045，SPB-2035

用于传送机胶带跑偏的检测，防止由于胶带跑偏而造成物料溢出等故障，本机广泛应用于矿山、电力及化工等行业的运输系统中。

公司以专业的品质，一流的服务，为客户提供最专业的JSB-KPP-S两级跑偏开关＆解决方案和最优质、最可靠的售后服务。

本公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

本公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

19  浩博HFKPT1系列两级跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难， 曾经风雨，曾经辉煌。 一步一个脚印的走到了今天， 我们无悔无怨。 我们敬业创新， 我们与时俱进， 这就是济宁浩博人的信念。 真金不怕火炼，正品不怕考验，购买HFKPT1系列两级跑偏开关就选浩博，我们为您准备了一整套的疑难问题解决方案，浩博HFKPT1系列两级跑偏开关值得信赖，送人玫瑰手有余香，期待您的来电：15553711369 技术参数： 型号 作用力 触点数量 开关动作角度 防护等级 常开 常关 一级 二级 极级角 HFKPT1-12~30 20~70N 2 2 12° 30° 70° IP65 HFKPT1-10~45 20~70N 2 2 10° 45° 70° IP65 HFKPT1-20~35 20~70N 2 2 20° 35° 75° IP65 KPT1-12~30 20~70N 2 2 12° 30° 70° IP65 KPT1-10~45 20~70N 2 2 10° 45° 70° IP65 KPT1-20~35 20~70N 2 2 20° 35° 75° IP65

如果您对HFKPT1系列两级跑偏开关有意向或者想了解更多HFKPT1系列两级跑偏开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:155-5371-1369公司以专业的品质，一流的服务，为客户提供最专业的HFKPT1系列两级跑偏开关＆解决方案和最优质、最可靠的售后服务。本公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

本公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

20   浩博 HFKPT1-20-35两级跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

两级跑偏开关主要应用在冶金 、电力 、煤岩 、矿山及化工等行业的输送系统中 ，是输送机自动化控制不可缺少的传感元件，本产品可用于输送机胶带跑偏的检测，防止由于胶带跑偏而造成物料溢出等故障。本产品由于安装方便、开关性能可靠，在输送机胶带中得到广泛应用 。本产品内部采用国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)认可，符合GB12476.1

-1990标准所规定的要求 。

LLD1-S,JPK2-S,JPKJ-S,JSB-KPP-S两级跑偏开关

LLD1-Z,JPK2-Z,JPKJ-Z,JSB-KPP-Z两级跑偏开关

LLD2-3,HHTSD-1两级跑偏开关

LLD2-1 12-30两级跑偏开关

HFKPT1-12-30两级跑偏开关

LLD2-1 10-45两级跑偏开关

HFKPT1-10-45两级跑偏开关

LLD2-1 20-35两级跑偏开关

HFKPT1-20-35两级跑偏开关

KPT1-12-30两级跑偏开关

KPT1-10-45两级跑偏开关

KPT1-20-35两级跑偏开关

LLD2-2两级跑偏开关

HFKPT1-N两级跑偏开关(拉姆齐型ROS-2D)

如果您对HFKPT1-20-35两级跑偏开关有意向或者想了解更多HFKPT1-20-35两级跑偏开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询

公司以专业的品质，一流的服务，为客户提供最专业的HFKPT1-20-35两级跑偏开关＆解决方案和最优质、最可靠的售后服务。

本公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

21   浩博 GEJ40矿用本质安全型跑偏传感器-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

一、适用范围

GEJ40矿用本质安全型跑偏传感器（以下简称跑偏传感器）适用于煤矿井下含有煤尘和爆炸性气体的危险环境中作为胶带输送机的胶带跑偏故障检测用，它可以接入有本安端子输出的控制装置中，可使皮带机综合保护发出跑偏信号而使系统断电停机，也可用于其他有胶带输送机的场所。

二、GEJ40跑偏传感器技术性能及参数

1.额定工作电压：DC24V

2.输出接点容量：0.5A/24V

3.动作角度：40°±3°

4.复位角度: 20°±5°

5.触杆的动作力：20N~50N

6.工作方式：连续工作。

GEJ40矿用本质安全型跑偏传感器本产品型号：GEJ15跑偏传感器、KGE17、GEJ20跑偏传感器、GEJ20/40、GEJ20/35、GEJ25/35(A) 跑偏传感器、GEJ30(A)、GEJ40、GEJ45跑偏传感器、GEJ45(A) GUJ30（原型号KGU-1型）堆煤传感器，是带式运输机堆煤保护的信号采集单元。

正常时煤位传感器输出端“堆煤”输出高电平，当煤位增高推移传感器偏转一定角度时，其内万向接点导通，“堆煤”输出低电平，“满煤”指示灯亮，经短暂延时，主机执行继电器释放，实现堆煤保护，同时发出语言报警信号。

电极式煤位传感器原理相同，当电极接触煤堆时，在煤电阻小于1.5M±500K的情况下,经1-3秒延时,实现故障停机,保护皮带。

GEJ40矿用本质安全型跑偏传感器主要性能 1　动作偏移角度30°±3°。

动作力≤9。8N 2 复位角度15°±3°3 动作性能

GEJ45跑偏传感器，GEJ45跑偏传感器供应，GEJ45跑偏传感器价格，跑偏传感器，跑偏开关

如果您对GEJ40矿用本质安全型跑偏传感器有意向或者想了解更多GEJ40矿用本质安全型跑偏传感器的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:15553711369

本公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

22   浩博GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

用途

用作胶带输送机跑偏检测和保护。

真金不怕火炼，正品不怕考验，购买GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器就选浩博，我们为您准备了一整套的疑难问题解决方案，浩博GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器值得信赖，送人玫瑰手有余香，期待您的来电:15553711369

功能及技术指标

◆防爆型式：矿用本质安全型，“ExibI”；外壳防护等级：IP54。

◆轴辊摆动可任何方向（360º），触点动作后，轴辊留有一定的缓冲角度，不易受损。

◆触点动作时轴辊摆动角度：一级跑偏≥20°；二级跑偏≥40°。

◆行程开关触点容量：AC220V/5A。（煤矿井下使用时，必须与本安电路连接）

◆出线嘴：2只。引入电缆外径：Ф6～Ф12mm。

◆外形尺寸及重量 外形尺寸（长×宽×高）：150×69×397（mm）；重量：2kg。

本公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

本公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

22   浩博GEJ25/35矿用跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

概述

GEJ25/35矿用跑偏开关作为胶带输送机沿线跑偏停机保护，也可用于地面、矿山、水泥厂、选煤厂、电厂、港口等胶带输送机或其它装备需跑偏停车之配套使用。

特点

◆ 无源接点型输出，配接方便灵活；

◆ 两级动作供选用，适合配接程序控制器；

◆ 具有串入台数取样电路，可实现沿线位置显示。

主要技术性能指标

如果您对GEJ25/35矿用跑偏开关有意向或者想了解更多GEJ25/35矿用跑偏开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:15553711369

公司以专业的品质，一流的服务，为客户提供最专业的GEJ25/35矿用跑偏开关＆解决方案和最优质、最可靠的售后服务。以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

本公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

23  浩博 两级跑偏开关EBBS-80-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

两级跑偏开关是于检测带式输送机运行过程中输送带跑偏程度并进行报警以及自动触发紧急停机的一种保护装置。

济宁浩博工矿机械设备有限公司以专业的品质，一流的服务，为客户提供最专业的两级跑偏开关EBBS-80＆解决方案和最优质、最可靠的售后服务。

•使用跑偏开关可防止昂贵的输送带受损害以防止进一步的工矿事故和人生伤害。

•两级跑偏开关在安全运行输送系统里是不可缺少的保护装置,其广泛应用于钢铁厂、火力发电厂、水泥厂、化工厂、港口等等。

产品特点

•坚固的铸铝外壳、静电防腐涂装适应于恶劣工矿环境安装

•防护标准IP67在恶劣环境也可使用

•使用高性能的的微动开关和无需维护的滚珠轴承、耐久性卓越

•动作杆轴承额定转速5000转/分,适用皮带速度6.35米/秒

•侧面滚轮最大倾斜角度75度,因此输送带发生异常偏离时保护开关也会准确动作

技术规格

•接点容量：2个SPDT 400VAC 10A

•一级报警：20°二级报警：35°

•侧面滚轮倾斜角度：≤75°

•防护等级：IP67

•环境温度：-20°C~+80°C

•电缆入口：M20*1.5

•电缆规格：6~12mm

应用范围

•常规皮带输送机,包括平皮带输送机和槽形皮带输送机

•地下、索道支撑皮带输送机

•轮船装卸系统、堆取料输送机

如果您对两级跑偏开关EBBS-80有意向或者想了解更多两级跑偏开关EBBS-80的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:15553711369

本公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

24  浩博JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关用途

广泛应用于钢铁、电力、化工、水泥、煤炭、冶金、建材、矿山、港口码头、粮食仓库等各类使用输送设备的行业。

JPNS－II型非接触式胶带跑偏开关技术先进，型号齐全，质量可靠，价格优惠，矿山产品的首选。销售热线:15553711369

JPNS－II型非接触式胶带跑偏开关属机电融合一体的新技术产品。对于皮带输送机、拉链机、刮板机、提升机及其它传动机械出现的跑偏、错位等故障时，能及时向微机控制系统发送报警信号或直接停机，有效的保护设备和人身安全、避免事故扩大化，达到保障生产、保护设备的目的。另外由于信号可发送至微机控制系统，方便实现工厂自动化控制，因此又可达到减员增效，集中控制，利于生产与调度的目的。

用途

广泛应用于钢铁、电力、化工、水泥、煤炭、冶金、建材、矿山、港口码头、粮食仓库等各类使用输送设备的行业。

工作原理

JPNS－II型非接触式跑偏开关安装在提升机上下左右壁板侧、检测胶带跑偏感应式跑偏开关。机械部分有检测挡轮。安装时挡轮离胶带有一定的距离，距离可调整（由用户自定，一般以不摩擦到挡轮为准）

当发生跑偏时胶带向外的推力摩擦到挡轮，挡轮传输到调节杠，由调节杠带动传感器使继电器动作切断设备。

技术参数

工作电压：220VAC±15% 负载电流：≤5A

绝缘电阻：＞500MΩ 输出信号：开关量信号

环境温度：-20℃~+60℃ 环境湿度：＜90%

重 量：2Kg 防护等级：IP66

复位方式：自动复位 响应时间：＜2mS

控制触点容量：220V/5A 动作力：50±10N

安装说明

1、JPNS－II型非接触式胶带跑偏开关安装时在机壁板上各打4个Φ10mm 的螺丝孔紧固跑偏开关。

2、安装跑偏开关应选择胶带易跑偏处，参考应用单位工艺要求，同时要考虑皮带与挡轮有效间距和推力，建议皮带与挡轮的安装距离为30mm，此距离可以根据实际情况进行调整（详见安装示意图）。

3、感应开关的调整：出厂时的机械推力在4Kg以上（胶带跑偏时向外的推力摩擦挡轮），当需要更大的推力时可把传感器向感应片方向调整。

4、通过调整“调节杠”与传感器的距离，可以调整挡轮与皮带之间的距离。适用于各种规格的胶带提升机。

本公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

25  浩博 PNS-I型两级跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

真金不怕火炼，正品不怕考验，购买PNS－I型铸铝两级跑偏开关就选浩博，我们为您准备了一整套的疑难问题解决方案，浩博PNS－I型铸铝两级跑偏开关值得信赖，送人玫瑰手有余香，期待您的来电：15553711369

PNS－I型铸铝两级跑偏开关适用于皮带输送机，能使皮带输送机在皮带跑偏将导致严重挂边磨损甚至发生撕裂事故前就发出报警信号以及进一步的自动停车。

能及时有效的保护设备安全、避免事故扩大化，达到保障生产、保护设备的目的。另外由于信号可发送至控制系统，方便实现工厂自动化控制，因此又可达到减员增效，集中控制，利于生产与调度的目的。

二、用途

广泛应用于钢铁、电力、化工、水泥、煤炭、冶金、建材、矿山、港口码头、粮食仓库等各类使用输送设备的行业。

三、工作原理

PNS－I型铸铝两级跑偏开关安装在皮带输送机两侧、距离皮带机首尾端部1~3m的地方。当皮带跑偏时，皮带边缘压向档轮，迫使档轮偏转，使限位开关动作。为减少档轮与皮带的摩擦，档轮的本体是由轴承制作的。

当发生轻微跑偏事故时（15°），PNS－I型两级跑偏开关的第一组触点动作，发出事故预告信号。

当发生严重跑偏事故时（30°），PNS－I型两级跑偏开关的第二组触点动作，可使输送机自动停车。

四、特点

·结构简单实用、性能稳定可靠

·防尘、防震、防潮

·体积小、重量轻、寿命长

·安装方便，免维护

·输出信号既可与现场设备联锁使用，也可送达微机控制系统

·电源适应性广：24~380V（无源开关量）

五、技术参数

工作电压：24~380V（无源开关量） 负载电流：≤3A

绝缘电阻：＞500MΩ 输出信号：无源开关量信号

环境温度：-20℃~+60℃ 环境湿度：＜90%

重 量：1.5Kg 防护等级：IP65

复位方式：自动复位 响应时间：＜2mS

控制触点容量：3A 动作力：50±10N

六、安装说明

1、PNS－I型铸铝两级跑偏开关底座两边各有Ф12mm孔，在皮带机旁角铁架钻Ф12mm孔，用M10×30mm螺丝紧固跑偏开关。

2、安装跑偏开关应选择输送装置易出现跑偏的位置处安装，参考应用单位工艺要求，同时要考虑皮带与挡轮的有效间距和推力，建议皮带与档轮间的安装距离为120-160mm（详见安装示意图）。

3、安装距离：建议每50米安装一对跑偏开关。

4、跑偏开关出厂时配有长度0.5米四芯橡套电缆，芯线上配有1、2、3、4线号，其中1、2为常开接点是一级报警信号，3、4为常闭接点是二级停机信号。

七、注意事项

1、跑偏开关档轮与皮带保持垂直。

2、建议跑偏开关挡轮与皮带边缘距离保持120-160mm。

3、跑偏开关底座固定牢固。

济宁浩博工矿机械设备有限公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

26  浩博LLD7(YHFPK)系列跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

济宁浩博工矿机械设备有限公司坚持“客户第一”的原则为客户提供优质的服务，公司以专业的品质，一流的服务，为客户提供最专业的LLD7(YHFPK)系列跑偏开关＆解决方案和最优质、最可靠的售后服务。

如果您对LLD7(YHFPK)系列跑偏开关有意向或者想了解更多LLD7(YHFPK)系列跑偏开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:15553711369

公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

本公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

27   浩博BPQ-1型跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

BPQ-1型跑偏开关适用于煤矿井下含有煤尘和爆炸性气体的危险环境中，作为胶带输送机的胶带跑偏故障保护用，接入本安型系统信号装置中，可使胶带机发出跑偏信号，系统断电停机，也可用于地面非防爆胶带机的场合。

BPQ-1型跑偏开关技术参数

型号 :BPQ-1

额定电压(V) :DC24V

最大短路电流 :1.2

动作角度 :70±5

复位角度 :30±5

触杆中点的动作力 :40±10N

外形尺寸(长×宽×高) :268×118×69

如果您对BPQ-1型跑偏开关有意向或者想了解更多BPQ-1型跑偏开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:15553711369

公司以专业的品质，一流的服务，为客户提供最专业的BPQ-1型跑偏开关＆解决方案和最优质、最可靠的售后服务。公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

本公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

28  浩博 KGE28矿用胶带跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

KGE28型矿用胶带跑偏开关用于胶带输送机胶带跑偏的检测和保护，为矿用本质安全型电气设备，适用于有瓦斯、煤尘爆炸危险的煤矿井下，也适用于煤炭、冶金、化工、粮食、运输等行业以及选煤厂、钢铁厂、热电厂、粮库、港口等地面恶劣环境。

主要特点

体积小、重量轻、密封性能好、维护方便；

触点动作后还留有较大的触杆转动缓冲角，以致其本身不易损坏；

触杆具有纵向防冲击性能；

触杆上装有钢管滚动护套，当触杆和胶带摩擦时起保护作用；

采用快速插头出线形式，结构简单、可靠、方便。

技术参数

防爆型式： 矿用本质安全型，Exib I

外壳防护等级：IP54

动作力：20～70 N

复位：自动复位

最大电压：DC 24 V，最大短路电流0.5 A

触杆动作转动最大角度：不小于70°，万向转动

触点动作时触杆转动角度：35° ± 3 °（一级），45° ± 3°（二级）

复位角度： 15° ± 3°（一级），20° ± 3°（二级）

引入电缆外径：两个快速插头，允许电缆外径6～10 mm

外形尺寸：388  130 72 (mm)

重量：3 kg

本公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

29   浩博GEJ70矿用本质安全型跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

一、GEJ70矿用本质安全型跑偏开关适用于有爆炸性气体和煤尘的矿井中，可用于检测输送机胶带的位置跑偏。作胶带机跑偏保护或报警使用。

二、性能特点GEJ70矿用本质安全型跑偏开关的触动杆不但外壳采用耐磨的钢性材料制成，且内装轴承，减小了触动杆与运输胶带之间的摩擦力，大大延长了其使用寿命。

三、技术参数

◆ 防爆型式：ExibI

◆输出方式：二对常开（或常闭）电阻≤0.1Ω

◆动作角度：40±3°

◆输出容量：DC50V  0.5A

◆触动杆极限角度：≥70°

◆尺寸：140×380×70

◆触动杆抗推力：30±6N

◆重量：3Kg

GEJ70矿用本质安全型跑偏开关规格型号,严格按照国家标准,质量保证!销售热线:15553711369

如果您对GEJ70矿用本质安全型跑偏开关有意向或者想了解更多GEJ70矿用本质安全型跑偏开关的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询:15553711369

公司以专业的品质，一流的服务，为客户提供最专业的GEJ70矿用本质安全型跑偏开关＆解决方案和最优质、最可靠的售后服务。公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。质量可靠.价格实惠,售后服务佳.

30   浩博 XTBP-20型输送皮带跑偏检测器-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

一、概述

XTBP-20型输送带跑偏（又称蛇行）检测器是应用于检测传输皮带运行过程中发生偏离机架中心线的故障。可有效地防止因输送带跑偏而造成的撒料、过负载、撕裂皮带、损坏机械、人身伤亡等事故的发生。可广泛地用于冶金、煤炭、水泥、矿山、电力、粮食等工业领域的各种皮带传输机械中，是物料输送系统中实现安全保护所必不可少的检测装置。

二、特点

·铸铝外壳结构，开关结构牢固，耐冲击力大，经久耐用。

·二段检测报警。可以分别进行皮带一级（轻）、二级（重）跑偏的报警、控制。

·开关内装有2副转换接点，可同时用于停止皮带运输机及报警。

三、技术参数

·开关额定值：2个微动开关，AC250V，5A（感性负载）。

·检测角度：一级检测20°，二级检测35°（偏离垂直方向在35°内可调）。

·电缆出线孔：3/4＂-14NPT（适用外径8～12mm电缆）

·环境温度：-20℃～60℃

·装置重量：约4.0Kg

·防护等级：IP67

济宁浩博工矿机械设备有限公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。

31  浩博KG1007A胶带跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

KG1007A系列胶带跑偏开关为矿用本质安全型电气设备，适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境，也适用于煤炭、冶金、化工、粮食、运输等行业以及选煤厂、钢铁厂、热电厂、粮库、港口等地面恶劣环境，用作输送机胶带跑偏检测和保护。

其主要特点为：

a. 体积小、重量轻、密封性能好、维护方便；

b. 触点动作后还留有较大的探杆转动缓冲角，使其本身不易损坏；

c. 探杆具有纵向防冲击性能；

d. 探杆上装有尼龙滚动护套，当探杆和胶带摩擦时起保护作用；

e．采用出线口形式，结构简单、可靠。

2  主要技术指标

防爆型式：矿用本质安全型EXibI；

外壳防护等级：IP65

触点容量： AC380V、DC220V  5A（煤矿井下使用时须和本安电路连接）

探杆动作转动最大角度：大于70°，双向转动

触点动作时探杆转动角度：20°±3º（一级）、35°±3º（二级）

重量：2kg

引入电缆外径：两个出线口，允许电缆外径为6～12mm。

济宁浩博工矿机械设备有限公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。

32   浩博 FM2035两级跑偏开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

两级跑偏开关又叫防偏开关，是带式输送机的保护装置之一。一级开关信号用于报警，如果将此信号与跑调整装置相接，即可实现不停机状态下的跑偏自动调整。二级开关信号用于停机，将此信号接至控制线路中，即可实现重度跑偏状态下的自动停机。当故障排除后，胶带离开立辊正常运转时，立辊可自动复位。

产品特点：

FM2035跑偏开关防护等级高达IP67，能完全防止粉尘的进入和水流侵蚀。最大倾角高达75°，自由度更高。本开关采用国际领先的双轴承传动结构避免了开关动作时传动轴直接摩擦壳体或轴套，造成间隙增大，出现密封不严或者卡死的情况，大幅延长开关使用寿命; 开关凸轮采用压铸铝，表面抛丸处理，独立作用，便于根据实际需求调整开关动作角度；壳体表面精工烤漆，不易脱落无异味等等。此开关功能齐全，质量已达到国际领先水平。

安装和调整：

跑偏开关应安装在输送机两边具有检修通道的地方，安装位置应确保检修人员在紧急情况下操作方便。

1.开关设在输送带两侧，立辊应与输送带边平面垂直，并使输送带两边位于立辊高度1/3处。

2.立辊与输送带正常位置的间距宜为50～100mm。

3.数量应根据输送机长度、类型及布置情况进行确定。一般应在输送机头部、尾部、凸弧段、凹弧段和在输送机中间位置进行设置。(注：当输送机较长时，在输送机中间位置可每隔30～35米设1对)

4.FM2035应通过安装支架与输送机中间架连接，开架应在输送机安装完成后与输送机机架焊接，开关与开关支架用螺栓固定。

公司以优质的产品销往北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、郑州、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。

本公司专业生产各种，KG1007A型胶带跑偏开关，BZX-220／3隔爆矿用跑偏开关，XCK-MR202跑偏开关，LLD2两级跑偏开关，PLR-20跑偏开关，HFKPT1-12-30两级跑偏开关，JSB/FKPP系列两级跑偏开关，JHFP型两级跑偏开关，XL-PPKG跑偏开关， HQSL-A型皮带纵向撕裂开关，HFKLT2双向拉绳开关，ROS-2D两级跑偏开关，LSF系列双向拉绳开关，1BLKT2 -I/II型双向拉绳开关，HFKPT2系列跑偏开关，KLT2-2型拉绳开关KLT2-1，GEJ20/40矿用本安型跑偏开关，JSB-KPP-S两级跑偏开关，HFKPT1系列两级跑偏开关，HFKPT1-20-35两级跑偏开关，GEJ40矿用本质安全型跑偏，GEJ20/40矿用本安型跑偏传感器，GEJ25/35矿用跑偏开关，两级跑偏开关EBBS-80，JPNS-II胶带提升机专用跑偏开关，PNS-I型两极跑偏开关，LLD7(YHFPK)系列跑偏开关，BPQ-1型跑偏开关，KGE28矿用胶带跑偏开关，GEJ70矿用本质安全型跑偏开关，XTBP-20型输送皮带跑偏检测器，KG1007A跑偏开关，FM2035两级跑偏开关等，型号齐全，质优价廉。

33  KG9001A-Z拉绳闭锁开关-臻于科技

KG9001A-D拉绳闭锁开关-臻于科技

KG9001A-C2拉绳闭锁开关-臻于科技

曾经追求，曾经磨难，  曾经风雨，曾经辉煌。  一步一个脚印的走到了今天，  我们无悔无怨。  我们敬业创新，  我们与时俱进，  这就是济宁浩博人的信念。

用途

KG9001A型拉绳闭锁开关为矿用本质安全型电气设备。适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境，也适用于煤炭、冶金、化工、建材等行业以及选煤厂、热电厂、钢铁厂、港口等恶劣环境，用作输送机沿线拉绳紧急闭锁保护。

特点

a．两端均配包塑拉绳，人工复原，设有动作指示；

b．密封性能好，动作可靠，维护方便；

c．采用出线口连接形式，两侧各有一个较大出线口，下部有三个较小出线口；

d．跑偏、纵撕等保护装置及信号器可就近接入闭锁开关，可节省大量电缆。

主要技术指标

触点容量：    AC380V、DC220V，5A

触点数量：    每个行程开关常开1组，常闭1组

外壳防护等级：IP65

动作拉力：    120~170 N

行    程：    8~10 mm

复位形式：    人工复位

重    量：    7.5kg

出线口引入电缆外径：下部出线口（3个）6~12 mm

两侧出线口（2个）15~20mm

KG9001A-Z拉绳闭锁开关

KG9001A-D拉绳闭锁开关

KG9001A-C2拉绳闭锁开关

用途

KG9001A型拉绳闭锁开关为矿用本质安全型电气设备。适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境，也适用于煤炭、冶金、化工、建材等行业以及选煤厂、热电厂、钢铁厂、港口等恶劣环境，用作输送机沿线拉绳紧急闭锁保护。

特点

a．两端均配包塑拉绳，人工复原，设有动作指示；

b．密封性能好，动作可靠，维护方便；

c．采用出线口连接形式，两侧各有一个较大出线口，下部有三个较小出线口；

d．跑偏、纵撕等保护装置及信号器可就近接入闭锁开关，可节省大量电缆。

主要技术指标

触点容量：    AC380V、DC220V，5A

触点数量：    每个行程开关常开1组，常闭1组

外壳防护等级：IP65

动作拉力：    120~170 N

行    程：    8~10 mm

复位形式：    人工复位

重    量：    7.5kg

出线口引入电缆外径：下部出线口（3个）6~12 mm

两侧出线口（2个）15~20mm

KG9001A-Z拉绳闭锁开关

KG9001A-D拉绳闭锁开关

KG9001A-C2拉绳闭锁开关

用途

KG9001A型拉绳闭锁开关为矿用本质安全型电气设备。适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境，也适用于煤炭、冶金、化工、建材等行业以及选煤厂、热电厂、钢铁厂、港口等恶劣环境，用作输送机沿线拉绳紧急闭锁保护。

特点

a．两端均配包塑拉绳，人工复原，设有动作指示；

b．密封性能好，动作可靠，维护方便；

c．采用出线口连接形式，两侧各有一个较大出线口，下部有三个较小出线口；

d．跑偏、纵撕等保护装置及信号器可就近接入闭锁开关，可节省大量电缆。

主要技术指标

触点容量：    AC380V、DC220V，5A

触点数量：    每个行程开关常开1组，常闭1组

外壳防护等级：IP65

动作拉力：    120~170 N

行    程：    8~10 mm

复位形式：    人工复位

重    量：    7.5kg

出线口引入电缆外径：下部出线口（3个）6~12 mm

两侧出线口（2个）15~20mm