发射器

尺寸：16.5 x 7.5 x 4.5厘米

重量：295克（不含电池）

电源：直流3V（2节1.5V碱性电池或充电电池）

接收机

尺寸：20.0 x 8.5 x 6.0厘米

重量：785克（带电缆）

电源：（1）24/36/48/110/220/380 VAC（±20％）

（2）12〜24 VDC

产品特性

1. PLL系列（AFS自动频率选择）

2. 6个单速按钮，1个启动按钮，1个停止按钮

和1个磁铁钥匙

3. 内置天线

4. 自动频率选择（遇干扰自动跳频）

5. 可靠的通信（集成）：汉明码和CRC（循环冗余码校验）技术，

可提供更准确的无线电通信

6. 智能发射器复制

带有随机编码的SRC（安全随机码）无线电信号，

以防止间谍复制。

7.智慧E卡（即插即用）设计：所有系统数据都保存在E卡中，

类似于 手机中的SIM卡，可轻松转移到备用的发射器和接收器，避免

在发射器或接收器 发生故障时停机。

8.可以像E卡复制器一样使用发射器进行数据备份和传输。

9.不重复的43亿套ID代码

10.低功耗发射器

11.工作温度范围：-35°C〜+ 85°C

12.强大的功能设置软件（可选），可轻松自定义配置

13.材质：尼龙+30 ％玻璃纤维

14.标准配置：

*发射器（带保护套）* 1

*接收器（带电缆）* 1

*用户手册* 1