禹鼎遥控器（F23-A++）

禹鼎遥控器（F23-A++）

产品简介

F23-A＋＋
　　发射器（手持）
　　尺寸：16.4×7.5×4.6厘米
　　重量：约315克
　　接收机
　　尺寸：29×23×7厘米
　　重量：1900克　

　　＊10只单速按键（3号、4号键无效）
　　＊控制点数达11个
　　＊带有电池电压警示装置，在电压不足时能自行切断电路。
　　＊安全钥匙开关，防止未授权者使用。　
　　＊上／下、东／西、南／北可设定为是否互相抑制。
　　＊开机健可由电脑设定为开机、加速、捺跳、普通等功能。
　　＊备用1-2号健可由电脑设定为普通、互锁、捺跳、开关等功能
　　控制距离：可达100米
　　安全码：32位元（43亿组）
　　使用温度：-35℃至＋80℃（不考虑电池耐温）
　　防护等级：IP65
　　发射器电源：直流3V（2节碱性5号电池可使用1个月）
　　接收器电源：交流380V／220V／48V可选择，或直流12V／24V
　　输出触点容量：5安培全密封式继电器输出（使用交流250V／10A继电器，5安培保险丝）。

　　标准配置：
　　＊发射器1支（含背带）
　　＊接收机1部
　　＊接收机自带防水接口（需自配连接电缆线）
　　＊操作及维护手册1本
　　适用于　MD双速电动葫芦或吊钩双速、双钩／单速行车及11个接点以下的工业控制遥控用。

F23-A+

发射器（手持）
尺寸：21.8x6.0x6.0厘米
重量：约350克

接收器 
尺寸：29x23x7厘米
重量：1900克

*6只按键(上/下双速）＋1个启动/警铃＋蘑菇头急停
*控制点数达11个
*带有电池电压警示装置，在电压不足时能自行切断电路。
*安全钥匙开关，防止未授权者使用。

*上/下、东/西、南/北可设定为是否互相抑制。
*开机健可由电脑设定为开机、加速、捺跳、普通等功能。
*独具双马达模式：当按键按下一速时，一速继电器导通；按至二速继电器导通而一速继电器则跳脱（用于双马达快慢速之天车）

控制距离：可达100米
安全码：32位元（43亿组）
使用温度：-35℃至+80℃(不考虑电池耐温)
防护等级：IP65
发射器电源：直流3V（2节碱性5号电池可使用1个月）
接收器电源：交流380V/220V/48V可选择，或直流12V/24V
输出触点容量：5安培全密封式继电器输出（使用交流250V/10A继电器，5安培保险丝）。

标准配置：
*发射器1支(含背带)
*接收机1部
*接收机自带防水接口(需自配连接电缆线)
*操作及维护手册1本

适用于MD双速电动葫芦或仅吊钩双速行车及16个接点以下的工业控制遥控用。

F23-C

发射器（手持）
尺寸：21.8x6.0x6.0厘米 
重量：约350克

接收器
尺寸：29x23x7厘米
重量：1900克

*8只操作按键，其中7只为两段式按键，1只总停
*控制点数达15个
*带有电池电压警示装置，在电压不足时能自行切断电路。
*安全钥匙开关，防止未授权者使用。

改良型机种配备的两段式按键，是采用了全密封的一体化双速按键，使用寿命更长，手感更好。总停按键采用了自锁定式红色“蘑菇头”按钮，进一步强调了整体的安全系数。

*上/下、东/西、南/北可设定为是否互相抑制。
*开机健可由电脑设定为开机、加速、捺跳、普通等功能。
*独具双马达模式：当按键按下一速时，一速继电器导通；按至二速继电器导通而一速继电器则跳脱（用于双马达快慢速之天车）

控制距离：可达100米
安全码：32位元（43亿组）
使用温度：-35℃至+80℃(不考虑电池耐温)
防护等级：IP65
发射器电源：直流3V（2节碱性5号电池可使用1个月）
接收器电源：交流380V/220V/48V可选择，或直流12V/24V
输出触点容量：5安培全密封式继电器输出（使用交流250V/10A继电器，5安培保险丝）。

标准配置：
*发射器1支(含背带)
*接收机1部
*接收机自带防水接口(需自配连接电缆线)
*操作及维护手册1本

适用于单钩、双速行车
及15个接点以下的工业控制遥控用。

F23-D

发射器（手持）
尺寸：21.8x6.0x6.0厘米
重量：约350克

接收器
尺寸：29x23x7厘米
重量：1900克 

*12只操作按键，其中11只为两段式按键，1只总停
*控制点数达23个
*带有电池电压警示装置，在电压不足时能自行切断电路。
*安全钥匙开关，防止未授权者使用。

改良型机种配备的两段式按键，是采用了全密封的一体化双速按键，使用寿命更长，手感更好。总停按键采用了自锁定式红色“蘑菇头”按钮，进一步强调了整体的安全系数。

*上/下、东/西、南/北可设定为是否互相抑制。
*开机健可由电脑设定为开机、加速、捺跳、普通等功能。
*独具双马达模式：当按键按下一速时，一速继电器导通；按至二速继电器导通而一速继电器则跳脱（用于双马达快慢速之天车）

控制距离：可达100米
安全码：32位元（43亿组）
使用温度：-35℃至+80℃(不考虑电池耐温)
防护等级：IP65
发射器电源：直流3V（2节碱性5号电池可使用1个月）
接收器电源：交流380V/220V/48V可选择，或直流12V/24V
输出触点容量：5安培全密封式继电器输出（使用交流250V/10A继电器，5安培保险丝）。

标准配置：
*发射器1支(含背带)
*接收机1部
*接收机自带防水接口(需自配连接电缆线)
*操作及维护手册1本

适用于双钩、双速/多速行车
及23个接点以下的工业控制遥控用。

F23-BB

发射器（手持）
尺寸：16.4×7.5×4.6厘米
重量：约315克

接收机
尺寸：29×23×7厘米
重量：1900克

*12只单速按键
*控制点数达13个
*带有电池电压警示装置，在电压不足时能自行切断电路。
*安全钥匙开关，防止未授权者使用。

*上/下、东/西、南/北可设定为是否互相抑制。
*开机健可由电脑设定为开机、加速、捺跳、普通等功能。
*备用1-4号健可由电脑设定为普通、互锁、捺跳、开关等功能

控制距离：可达100米
安全码：32位元（43亿组）
使用温度：-35℃至+80℃(不考虑电池耐温)
防护等级：IP65
发射器电源：直流3V（2节碱性5号电池可使用1个月）
接收器电源：交流380V/220V/48V可选择，或直流12V/24V
输出触点容量：5安培全密封式继电器输出（使用交流250V/10A继电器，5安培保险丝）。

标准配置：
*发射器1支(含背带)
*接收机1部
*接收机自带防水接口(需自配连接电缆线)
*操作及维护手册1本

适用于单钩多速、双钩单速、双钩/多速行车
及16个接点以下的工业控制遥控用。

F23-A++

发射器（手持）
尺寸：16.4×7.5×4.6厘米
重量：约315克

接收机
尺寸：29×23×7厘米
重量：1900克

*10只 单速按键(3号、4号键无效)
*控制点数达11个
*带有电池电压警示装置，在电压不足时能自行切断电路。
*安全钥匙开关，防止未授权者使用。

*上/下、东/西、南/北可设定为是否互相抑制。
*开机健可由电脑设定为开机、加速、捺跳、普通等功能。
*备用1-2号健可由电脑设定为普通、互锁、捺跳、开关等功能

控制距离：可达100米
安全码：32位元（43亿组）
使用温度：-35℃至+80℃(不考虑电池耐温)
防护等级：IP65
发射器电源：直流3V（2节碱性5号电池可使用1个月）
接收器电源：交流380V/220V/48V可选择，或直流12V/24V
输出触点容量：5安培全密封式继电器输出（使用交流250V/10A继电器，5安培保险丝）。

标准配置：
*发射器1支(含背带)
*接收机1部
*接收机自带防水接口(需自配连接电缆线)
*操作及维护手册1本

适用于 MD双速电动葫芦或吊钩双速、双钩/单速行车
及11个接点以下的工业控制遥控用。